MANİSA İLİ KATI ATIK

PROJESİ

ADI – SOYADI :  EZGİ  ÖZGÜNERGE

NO :   2001501040

BÖLÜM 1:  YASAL DÜZENLEMELER

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının, zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, hafriyat toprağı ve inşaat molozunun toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar.

Özel ve/veya resmi kuruluşlarca ve gerçek kişilerce üretilip çeşidi, özelliği ve miktarı itibari ile insanın sağlığına zarar veren, su, hava ve toprağı kirleten, yanıcı ve patlayıcı madde ihtiva eden, hastalık mikrobu taşıyabilen zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Çevre Bakanlığını,

Kanun : 2872 sayılı Çevre Kanununu,

Katı atık : Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu,(iri katı atık, evsel katı atık, bu Yönetmelikte “katı atık” olarak anılmaktadır.)

İri katı atık : Buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk gibi evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıkları,

Evsel katı atık (çöp) : Konutlardan atılan tehlikeli ve zararlı atık kavramına girmeyen, bahçe, park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları,

Arıtma çamuru : Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemleri sonucunda ortaya çıkan, suyu alınmış, kurutulmuş çamuru,

Kompost : (Değişik : 15.9.1998 tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi,

Üretici : Faaliyetleri süresince atık oluşumuna sebep olan kişi veya kuruluşları,

Plastik : (İlave : 22.2.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Petrol türevlerinden elde edilen ısı veya polimerizasyon yoluyla şekillendirilebilen, yeniden ısı tatbik edildiğinde şekil değiştirebilen polimerleri, (Örneğin: PVC, PET, PS, PE, PP, PA, PC ve benzeri)

Tekrar kullanım : (İlave : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekli ile ekonomik ömrü doluncaya kadar defalarca kullanılmasını,

Geri Dönüşüm : (Değişik : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orjinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesini,

Geri kazanım : (İlave : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesini,

Komisyon : (İlave : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Geri Kazanım Komisyonu’nu,

Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler : (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) (EK-I)’de yer alan madde ve ürünlerin içine konulduğu ambalajları üretenleri, ithal edenleri veya bu ambalajlara dolum yapanlar ile bu ambalajları dolu olarak ithal edenleri,

Zararlı ve tehlikeli atık : Patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli korozif, hava ve su ile temasında toksik gaz bırakan, toksik ve ekotoksik özellik taşıyan ve Bakanlıkça tehlikeli ve zararlı atık olduğu onaylanan atıkları,

Bertaraf etme : (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atıkların, konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla kompostlaştırma, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama işlemlerinin tümünü,

İşleme tesisi : Geri kazanma tesisi, kompost veya yakma tesisi gibi katı atıklardan tekrar kullanılabilir madde veya enerji elde etmek, katı atıkların hacmini küçültmek ya da çevreye zararını azaltmak maksadı ile kurulan, inşa edilen tesis ve yapıları,

Maddesel geri kazanma : Katı atık içindeki kağıt, plastik, cam gibi yeniden değerlendirilebilir nitelikteki maddelerin herhangi bir kimyasal ve biyolojik işleme tabi tutulmadan ekonomiye tekrar kazandırılması işlemini,

Organik madde veya yanma kaybı : Katı atık veya kompostun kurutulduktan sonra kül fırınında  775 0C’de 3 saat süre ile yakılması sonucu yanan veya kaybolan madde miktarını,

Kuru madde : Katı atık veya kompostun kurutma fırınında 103 0C’de yaklaşık 24 saat süre ile sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulması sonucunda geride kalan katı madde miktarını,

Kota : (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Yönetmelik kapsamındaki ambalaj kaplarının, geri toplanması gereken miktarının,  piyasaya sürülen miktarına oranını,

Ambalaj: (İlave : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) (EK-I)’de yer alan madde ve ürünlerin içine konulduğu plastik, metal, dönüşsüz cam kaplar ile termoplastik madde ihtiva eden karton esaslı kutuları,

Değerlendirilebilir Katı Atık : (İlave : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atıklar içerisinde bulunan, fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ekonomiye kazandırılması mümkün olan atıkları (kağıt, karton, plastik, metal, cam, termoplastik madde ihtiva eden karton esaslı kutu ve benzeri),

Enerji Geri Kazanımı : (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Yanabilir ambalaj atıklarının; ısının geri kazanımı amacıyla, doğrudan tek başına ya da diğer atıklarla birlikte yakılarak enerji üretilmesini,

Organik Geri Dönüşüm : (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü koşullar altında mikroorganizmalar aracılığıyla aerobik (kompostlama) veya anaerobik ortamda ayrıştırılarak (biyolojik metanlaştırma) stabilize organik atıklar veya metan gazının elde edilmesini,(Düzenli depolama organik geri dönüşüm kapsamına girmez.)

Toplama-Ayırma Tesisi : (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan değerlendirilebilir katı atıkların bir arada toplanıp cinslerine göre sınıflandırılarak  geri dönüşüm tesislerine gönderilinceye kadar  geçici bir süre bekletildiği tesisleri,

### Ön Lisans : (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmeliğin kapsadığı ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması ve geri dönüşümü amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kuracakları tesislerin projelerinin, çevre ve insan sağlığına uygunluğunu gösteren belgeyi,

Lisans : (İlave : 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Ön lisans verilen tesisler ile, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletmeye açılmış toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesislerinin; konu ile ilgili yeterli uzman ve teknik imkanlara sahip olduğunu, çevre ve insan sağlığı açısından yeterli tedbirleri aldığını gösteren belgeyi,

Toplama-Ayırma Tesisi Lisansı : (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Toplama-ayırma tesislerinin; konu ile ilgili yeterli imkanlara sahip olduğunu, çevre ve insan sağlığı açısından yeterli tedbirleri aldığını gösterir belgeyi,

Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı : (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Bu Yönetmelik kapsamında yer alan değerlendirilebilir katı atıkların geri dönüşümü amacıyla kurulmuş tesisleri işletmek isteyenlerin konu ile ilgili yeterli uzman ve teknik imkanlara sahip olduğunu, çevre ve insan sağlığı açısından yeterli tedbirleri aldığını gösterir belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜRETİM, BERTARAF ETME VE ÖZENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Katı Atık Üretim Aşamasında Uyulacak Esaslar

Madde 4- Katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, en az katı atık üreten teknolojiyi seçmekle, mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmak, katı atık içinde zararlı madde bulundurmamakla, katı atıkların değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda yapılan çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(İlave İkinci Fıkra : 22.2.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atıkların en  aza indirilmesinde, uluslararası uygulamalara uyum sağlayabilmek amacıyla atıkların geri dönüşüm ve bertarafına ilişkin idari tedbirler almaya ve bu konuda tebliğler yayımlamaya Bakanlık yetkilidir.

Bertaraf Aşamasında Uyulacak Esaslar

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına giren katı atıkların bertarafı sırasında belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar işlettikleri katı atık tesislerinin faaliyetlerinin planlanmasında ve işletilmesinde; insanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek uygun tedbirleri almak zorundadırlar.

Eğitim

Madde 6- Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler katı atık bertarafı ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, katı atıkları değerlendirme ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere ilgili kişilere yönelik olarak gerekli eğitim çalışmalarını yaparlar.

Katı Atıklardan Geri Kazanılmış Malzeme Üretenlerin Özendirilmesi

Madde 7- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler;

1)Geri kazanılabilen veya insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertarafı mümkün olan maddelerin kullanılmasını,

2)Geri kazanılmış maddelerden imal edilen malzeme ve ürünlerin tercih edilmesini,

teşvik ederler.

Katı atıkları geri kazanma amacıyla tesislerinde işleyen kişi ve kuruluşlara, bu faaliyetlerinden dolayı Çevre Bakanlığı tarafından Çevre Kirliğini Önleme Fonu’ndan karşılanmak üzere uygun görülmesi halinde maddi destek sağlanabilir.

# Ayrı Bertaraf Edilmesi Gereken Atıklar

Madde 8- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Ayrı bertaraf edilmesi gereken atıkları üreten;

a) Hastanelerin, kliniklerin, laboratuarların ve benzeri yerlerin hastalık bulaştırıcı enfekte, kimyasal ve radyolojik atıkları ile tehlikeli atıklarını,

b) (Değişik : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Tüketicilerin, kullanılmış akü, pil ve ilaç atıkları ile, kullanılmış araç lastiklerini,

c) (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Tüketicilerin, ambalaj atıkları dahil değerlendirilebilir katı atıklarını,

d) (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Tüketicilerin, metal variller, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektronik aletler, mobilya gibi büyük hacimli katı atıklarını,

evsel atıklar ile birlikte atmaları yasaktır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki amiri, yukarıda belirtilen ve ihtiva ettikleri zararlı maddeler dolayısıyla toplanması, değerlendirilmesi veya bertarafı özel işlemler gerektiren atıkları, 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre bertaraf eder veya ettirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AMBALAJ ATIKLARININ GERİ KAZANILMASI

Kota veya Depozito Uygulaması ve Sorumluluklar

Madde 9- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)

Bakanlık, doğada ayrışması uzun süreler alan, (EK-I)’de verilen madde ve ürünleri içinde bulunduran ambalajların kullanımını ve atık miktarını kontrol altına almak, bu atıkların değerlendirilmesini sağlamak, ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacı ile kota veya depozito uygulamasını zorunlu kılar.

Bu Yönetmelik gereğince, kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler, ambalaj atıklarının toplanmasını ve geri kazanımını sağlar. Geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise, çevreye zarar vermeyecek şekilde diğer yöntemlerle bertaraf eder veya ettirir.

(EK-I)’de belirtilen madde ve ürünleri, Yönetmelik kapsamındaki ambalajlara dolum yaparak  piyasaya sürenler ile dolu olarak ithal edenler, bu ürünlerin boş kaplarını Komisyonun belirleyeceği oranlar doğrultusunda toplamak ve geri kazanmak zorundadırlar. İşletmeler kota veya depozito uygulaması için Bakanlıktan izin almak ve beyanda bulunmakla yükümlüdürler. İzin başvurusunda bulunmayanlar ile toplamakla yükümlü oldukları kaplardaki kota oranlarına ulaşamayan işletmeler depozito uygulamasına tabi olurlar. (EK-I)’de belirtilen madde ve ürünleri, Yönetmelik kapsamındaki ambalajlara dolum yaparak  piyasaya sürenler ile dolu olarak ithal edenlerin kabul etmeleri durumunda, ambalaj üreticileri bir sistem kurarak ambalaj atıklarını toplama ve geri kazanma sorumluluğunu üstlenebilirler. Ancak, bu sisteme dahil olan işletmelerin tümü kotanın tutturulmasından sorumludur. Kotaya erişilmemesi durumunda sisteme dahil olanların tümü  12 nci  maddede öngörülen şartlar çerçevesinde depozitoya geçer.

(İlave dördüncü fıkra: 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler bu Yönetmelikte verilen yükümlülükleri yerine getirirken Bakanlıktan geçici çalışma izni  veya lisans almış toplama-ayırma ve/veya geri dönüşüm tesislerini kullanmak zorundadırlar.

Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen Komisyon; ambalaj atıklarının yıllar itibari ile toplama ve geri kazanım oranlarını, bir önceki yıl belirlenen oranlardan az olmayacak şekilde tespit eder.

Kota veya Depozito Uygulaması İzin Başvurusu

Madde 10- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)  (EK-I)’de belirtilen madde ve ürünleri Yönetmelik kapsamındaki ambalajlara dolum yaparak  piyasaya sürenler ile dolu olarak ithal edenler (EK-II-a)’da yer alan Dolumcu-İthalatçı Firma Müracaat Formu’nu;  ambalaj atıklarını toplama ve geri kazanma sorumluluğunu üstlenen ambalaj üreticileri ise, (EK-II-b)’de yer alan Üretici Firma Müracaat Formu’nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar Bakanlığa kota veya depozito uygulaması için izin başvurusunda bulunurlar.

İşletmeler bu izin başvurularında; kullanılan ham madde, üretilen, dolumu yapılan ve ithal edilen ürün miktarlarını, bu ürünlerin ambalajlarının cins ve miktarlarını  bildirmek, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı, geri kazanılan ürünlerin kullanım alanları ve geri kazanımı mümkün olmayan ambalaj atıklarının nasıl zararsız hale getirileceği ile ilgili plan, proje, rapor ve diğer dokümanları ibraz etmek zorundadırlar. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi

Madde 11- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bakanlık, 10 uncu maddede belirtilen plan, proje ve belgeleri yeterli bulması durumunda ilgili işletmelere kota uygulaması için izin verir. İzin süresi azami bir takvim yılıdır. İzin başvurusu süresi dışında başvurulması halinde de aynı kota oranları uygulanır. Yönetmelik şartlarına uyulmadığının veya 10 uncu maddede verilen bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda; işletmelere izin verilmez, izin verilmiş ise  iptal edilerek  depozito uygulamasına geçirilir.

Ayrıca, Bakanlık Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen izin başvurusu beyanlarını yeminli mali müşavirlere kontrol ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar ilgili firmalar tarafından karşılanır.

İzin başvurusunun Bakanlıkça incelenmesi sonucu, geri toplayacağı miktarın 1000 kilogramın altında olduğu belirlenen işletmeler ile, 5 litre ve daha büyük hacme sahip geniş ağızlı ve kavanoz tipli ambalaj kapları kota uygulaması dışında tutulurlar. Ancak, bu işletmelerin (EK-II-a)’da yer alan  Dolumcu-İthalatçı Firma Müracaat Formu’ nu doldurma ve Bakanlığa her yıl beyanda bulunma yükümlülükleri devam eder.

Depozito Uygulaması

Madde 12- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Kota uygulamasına tabi olan ve olacak işletmeler, kota uygulaması için izin başvurusunda bulunmamaları veya kota izni aldıkları halde belirlenen oranları sağlayamamaları durumunda; takip eden ilk yılda normal kotalarına ilaveten, eksik kalan miktarları %10 fazlasıyla, ikinci yılda ise %20 fazlasıyla toplarlar. İşletmeler, bu yılda da öngörülen hedeflere ulaşamadıkları taktirde, zorunlu depozito uygulamasına tabi olurlar. Depozito uygulamasına geçirilen işletmeler, o yıl için belirlenen kota oranlarını sağlamaları halinde, bir kereye mahsus olarak kota uygulamasına dönerler.

Birden fazla ambalaj cinsi kullanan işletmeler, geri toplama yükümlülüğünü yerine getirmedikleri ambalaj türü için depozito uygulamasına geçerler.

Depozito uygulamasına tabi işletmelerce; üretim ve satışın herhangi bir kademesinde, Yönetmelik kapsamındaki ambalajlara uygulanacak depozito bedeli, (EK-III)’de verilen oranlara göre tespit edilen depozito bedelinden az olamaz.

Boş Kapların Geri Alınması

Madde 13- Satışın her aşamasında depozito uygulaması geçerlidir. Bu uygulamada depozito bedeli, boş sıvı kapları geri getirenlere ara satıcılar tarafından ödenir. Toplanan boş kapları dolum veya şişeleme yapanlar, bakkal, market dahil olmak üzere bütün satış kademelerinde piyasaya sürenler, dolu olarak ithal edenler ve üretenler geri almak zorundadırlar.

(Değişik ikinci fıkra : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Depozito uygulamasına tabi işletmeler (EK-III)’de verilen oranlar üzerinden belirlenen depozito bedelini uygularlar. Bu işletmelerin dağıtıcıları ise bakkal, market gibi son satıcılara söz konusu madde ve ürünleri verirken şişe kutu adetleri toplamı kadar depozito bedelini de faturalarında belirtirler.

Tüketicinin Bilgilendirilmesi

Madde 14- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler;

1) Piyasaya sürmek istedikleri ürünlerin ambalajlarına ve toplama sistemini oluşturan her türlü ekipmanın üzerine (EK-V)’de yer alan sembol ile Bakanlık tarafından verilecek kod numarasını yazmakla,

2) Depozito uygulamasına dahil işletmeler, depozito uygulamasına dahil oldukları tarihten itibaren 30 gün içinde kabın etiketine “depozitoludur” ibaresini yazarak uygulamaya başlamakla ,

yükümlüdürler.

(Değişik ikinci fıkra : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Her iki uygulamada da bu kabın üzerine cinsini ve hangi firma tarafından üretildiğini açıklayan ibarelerin bulundurulması zorunludur.

Kapların Bertarafında Uyulacak Esaslar

Madde 15- (EK-I)’de belirtilen madde ve ürünleri yerli veya ithal malzeme kullanarak dolum veya şişeleme yapanlar veya söz konusu maddeleri dolu olarak ithal etmek suretiyle piyasaya sürenler toplanan atık kapları, kamuya ait çöp bertaraf tesislerinin dışında bertaraf etmeye mecburdurlar.

Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerine Ön Lisans ve Lisans Verilmesi İle İptali

Madde 16- : (Yeniden Düzenleme : 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların atıklarını kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler adına toplamak-ayırmak ve/veya geri dönüştürmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa başvurarak ön lisans/ lisans almak zorundadırlar.

Değerlendirilebilir katı atıkları toplayan-ayıran ve geri dönüştüren diğer tesisler de; talep etmeleri halinde ön lisans/lisans almak için Ek-IV’deki bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurabilirler.

a) Ön Lisans Verilmesi:Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması ve geri dönüşümü amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler kuracakları tesisleri için, Ek-IV ‘deki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur. Bakanlık bu bilgi ve belgeleri inceler, uygun gördüğü taktirde tesise ön lisans verir.

b) Lisans Verilmesi:Ön lisans verilen tesisin, projesine uygun olarak yapıldığının, gerekli çevresel tedbirlerin ve idari izinlerin alındığının tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun saptanması halinde tesise Bakanlıkça lisans verilir. Bu lisans 3 yıl süreyle geçerlidir. Lisans süresinin bitiminde, tesis ile ilgili lisans yeniden alınmak üzere Bakanlığa başvurulur.

c) Lisansın İptali:Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesiste toplanan-ayrılan ve geri dönüştürülen değerlendirilebilir katı atıklara ait bilgi ve  verilerin düzenli olarak kaydedilmediğinin ve Bakanlığa gönderilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre 1 ay ile 1 yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir.

Bilgi Verme Zorunluluğu

Madde 17- (Değişik : 15.9.1998 tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler dışındaki ambalaj üreticileri ile ambalaj atıklarını toplayan ve geri kazanan kişi ve kuruluşlar Bakanlıkça hazırlanan bilgi formlarını öngörülen sürelerde Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Bakanlık, bu işletmelerden ambalajlar ile ilgili detaylı bilgileri isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KATI ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE TAŞINMASI

Katı Atıkların Toplanması

Madde 18-  (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atıkların, üretici veya taşıyanları tarafından denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesi yasaktır.

Konutlarda ve işyerlerinde, evsel veya evsel nitelikli endüstriyel çöpleri çöp toplama aracına vermek üzere kullanılan çöp biriktirme kapları, çeşitli büyüklükte ve her biri standart ölçülerde olmak zorundadırlar. Bu kapların ölçüleri, şekilleri, malzemeleri Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilir.

Çöpü üretenler, bu çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır.

(İlave dördüncü fıkra : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirinin istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.

(İlave beşinci fıkra : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki amiri;  evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, katı atık depo sahalarından azami istifade etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(İlave altıncı fıkra : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atıkların kaynağında ayrı toplanması ve taşınmasına ilişkin usuller Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

Evsel Nitelikli Olmayan Katı Atıkların Toplama Kapları

Madde 19- Evsel nitellikte olmayan katı atıkların toplanmasında veya tesis içinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığını, çevrenin görünüşünü bozmamak, çevreyi koku, toz gibi yönlerden rahatsız etmemek kaydıyla istenilen hacim ve şekilde kap veya tank kullanılabilir.

Katı Atıkların Taşınması

Madde 20- Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur.

(İlave ikinci fıkra : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerdeki sanayi tesisleri veya turistik tesis işletmeleri atıklarının taşınmasından sorumludurlar. Bunlar, evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve topladıkları atıkları belediyenin işleme veya depolama tesislerine taşımak veya taşıtmak zorundadırlar. Bu alanlarda toplama ve taşıma işlemlerini Valilikler ve Bakanlık denetler.

Aktarma İstasyonları

Madde 21- Katı atıkların taşınmasının ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için şehirlerin merkezi yerlerinde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda küçük hacimli araçlarla toplanan katı atıkların daha büyük hacimli araçlara aktarılarak, bu araçlarla işleme ve depo yerlerine taşınması sağlanır. Aktarma direkt taşıma aracına yapılabileceği gibi, bir ara depoya (bunker) boşaltıldıktan sonra, yeni araca doldurmak şeklinde, dolaylı olarak da gerçekleştirilebilir.

Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüş yönünden çevreyi kirletmemesi için, boşaltma işleminin yapıldığı yerlerin, kapalı olarak inşa edilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI

Evsel Katı Atık Depo Alanına Depolanacak Atıklar Ve İstisnaları

Madde 22- 2 nci madde de belirtilen atıklar, hafriyat toprağı hariç olmak kaydıyla evsel katı atık depolama sahasına depolanır.

Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların öncelikle geri kazanılması esastır. Geri kazanmanın ekonomik ve teknik olarak mümkün olmaması halinde, atıklar çevrenin sağlığının korunması, katı atık hacminin azaltılması, kısmen enerji veya kompost elde edilmesi amacıyla termik veya biyolojik işlemlere tabi tutulur. Ancak termik veya biyolojik işlemlere elverişli olmayan veya bu işlemler sonucu yan ürün olarak ortaya çıkan atıkların depolanması zorunludur. Bu amaçla belediyeler 1580 sayılı Belediyeler Kanunu gereğince katı atıklar için yapılan depolarda aşağıdaki hususları gözönünde bulundurulur.

Evsel atıkları düzenli depolamak amacıyla inşa edilen depolara, insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla;

1) Sıvıların ve sıvı atıkların,

2) Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmamış arıtma çamurlarının,

3) Patlayıcı maddelerin,

4) Hastane ve klinik atıklarının,

5) Hayvan kadavralarının,

6) Depolama esnasında aşırı toz, gürültü, kirlenmeye ve kokuya sebep olabilecek atıkların,

7) Radyoaktif madde ve atıkların,

8)Tehlikeli atık sınıfına giren katı atıkların,

depolanması yasaktır.

Hafriyat Toprağının Depolanması

Madde 23- Hafriyat toprağı üreticileri ve/veya taşıyıcılarının, topraklarını belediyelerin gösterdikleri yerlerin dışına dökmeleri yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında Kanun çerçevesinde işlem yapılır.

Hafriyat toprağının denizlere, göllere, akarsulara dökülmesi ve bunlarla dolgu yapılması yasaktır.

Katı Atık Depo Tesislerinin Yer Seçimi

Madde 24- Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkları ve arıtma çamurlarını düzenli olarak depolamak amacıyla inşa edilen depo tesisleri, Bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından içme suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının korunması ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde, çöp dökülmeyeceği ve depolanmayacağı belirtilen koruma alanlarında kurulamaz.

Depo tesisleri, en yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 1000 metreden az olan yerlerde inşa edilemez. Ancak, depo tesislerinin çevresinde tepe, yığın ve ağaçlandırma gibi engeller varsa mahalli çevre kurullarının karar ve gerektiğinde Bakanlığın uygun görüşü ile, bu mesafeden daha az olan yerlerde de ilgili belediye ve mahallin en büyük mülki amirliğince depo kurulmasına müsaade edilebilir.

Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde, içme, sulama ve kullanma suyu temin edilen yeraltı suları koruma bölgelerine katı atık depo tesislerinin yapılmasına müsaade edilemez.

Bu alanlar işletmeye açıldıktan sonra iskana açılmayacak şekilde planlanır ve etraflarına bina yapılmasına müsaade edilemez.

Depo Tesisleri

Madde 25- Depo tesisleri aşağıda belirtilen özellikler taşımalıdır:

1) Evsel ve evsel katı atık özelliğindeki endüstriyel atıklar ile, bunların atık su arıtma çamurlarını depolamak üzere inşa edilen depo tesislerinin asgari kapasiteleri, nüfusu 100.000’den küçük olan yerleşim bölgelerinde 10 yıllık depolama ihtiyacını karşılayacak şekilde, nüfusu 100.000’den büyük olan  yerlerde 500.000 m3  olarak planlanır.

2) Depo tesisine ulaşım ve depo iç yollarında geçiş her türlü hava şartlarında mümkün olacak şekilde düzenlenir.

3) Planlanan depo tesisi bir çit ile çevrilir.

4) Depolama sahasında kirlenen araba tekerleklerinin yolları ve caddeleri kirletmemesi için, tekerlekleri temizleyecek teknik tedbirleri alınır.

5) (Değişik : 22.2.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik) Depo tesisi girişinde, girişi kontrol altında tutmak, gelen katı atıkları muayene etmek, tartmak amacıyla bekçi kulübesi, işletme odası, kantar ve kantar binası bulunur.

Depo Tabanının Teşkili ve Sızıntı Suyu Toplanması

Madde 26- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Düzenli depo tesisinden, depo tabanına sızan sızıntı sularının yeraltı sularına karışmasını önlemek için depo tabanı geçirimsiz hale getirilir. Depo tabanında oluşturulan bir drenaj sistemi ile sızıntı suları toplanır.Bu amaçla;

1)  Depo tabanı, tabii yeraltı suyunun maksimum seviyesinden en az 1 metre yüksekte olur.

2) (Değişik : 18.8.1999  tarih ve 23790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Depo tabanına; sıkıştırılmış kalınlığı en az 60 cm. olan kil veya aynı geçirimsizliği sağlayan doğal ya da yapay malzeme serilir. Bu malzemelerin geçirimlilik katsayısı (permeabilite) 1.10 -8 m/sn’den büyük olamaz. Az çatlaklı kaya zeminlerde ise bu değer 1.10-7 m/sn olarak alınır.

Depo tabanının, en az 3 metre kalınlığında doğal kil ve benzeri 1.10 -8 m/sn geçirimlilik katsayısını sağlayan bir malzeme olması durumunda, depo tabanı tekrar geçirimsizlik  malzemesi ile kaplanmaz. Bu durumda geçirimlilik katsayısının sahanın her yerinde  1.10 -8 m/sn olması sağlanır.

İçme ve kullanma suyu havzalarının uzun mesafeli koruma alanında inşa edilecek düzenli depo sahası tabanında, sıkıştırılmış kalınlığı 60 cm. olan kil tabakasının üzerine, kalınlığı 2 mm. olan yüksek yoğunluklu polietilen folye (HDPE) serilir. Serilecek folyenin yoğunluğu 941-965 kg/m3 arasında olmak zorundadır.

3) Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren boruları döşenerek sızıntı suları bir noktada toplanır. Hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj borularının çapı minimum 100 mm. ve minimum eğimi %1 olur. Dren boruları, münferit borular şeklinde, yatayda ve düşeyde kıvrım yapmadan doğrusal olarak depo sahası dışına çıkar. Depo tesisi çıkışında kontrol bacaları bulunur. Ayrıca dren boruları çevresine kum, çakıl filtre yerleştirilir. Bu filtrenin boru sırtından itibaren yüksekliği minimum 30 cm. olur.

4) Toplanan sızıntı suları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde verilen deşarj limitlerini sağlayacak şekilde arıtılır.

Depo Gazının Uzaklaştırılması

Madde 27- Depo kütlesinde havasız kalan organik maddenin, mikrobiyolojik olarak ayrışması sonucu çevreye yayılarak, patlamalara, zehirlenmelere sebep olabilecek metan gazı ağırlıklı olmak üzere karbondioksit, hidrojen sülfür, amonyak ve azot bileşikleri yatay ve düşey gaz toplama sistemi ile toplanır ve kontrollü olarak atmosfere verilir veya enerji üretmek sureti ile değerlendirilir.

Arıtma Çamurunun Evsel Katı Atıklarla Birlikte Depolanması

Madde 28- Arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının %65 olması gerekir. Ancak depo yeri işletmecileri, çamurun su oranının daha fazla olması halinde, deponun stabilitesini bozmayacağı, koku problemi ortaya çıkarmayacağı kanaatine varırlarsa, su oranı %75’e kadar olan çamurları kabul edebilirler.

Depo Tesisinin Olumsuz Etkisinin Önlenmesi

Madde 29- Depo tesisinde toz, koku, kağıt ve gürültü gibi çevreyi olumsuz yönde etkileyecek tesirlere karşı tedbir alınır. Ayrıca, depo sahasında evcil ve yabani hayvanların beslenmesi yasak olup, haşere ve sinek üremesini önleyecek tedbirler alınır.

Depo Sahasının Yeşillendirilmesi

Madde 30- Depolama işleminin tamamlanmasından sonra veya şevlerde dolgu sırasında, depo sahasının görünüş olarak çevreyi rahatsız etmemesi ve arazinin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, deponun en üstüne ve şevlere tarım toprağı serilmesi gerekir. Bu toprağın kalınlığı dikilmek istenen bitkinin kök derinliğine göre seçilir. Depo kütlesi üzerine düşen yağmurun kısa sürede sahayı terk etmesi için en üst toprak tabakasının eğiminin %3’den büyük olması gerekir.

Depo Tesisine Ruhsat Alınması

Madde 31- Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık ve arıtma çamurları depo tesisine inşaat ruhsatı vermeye;

1) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,

2) Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, diğer yerlerde belediye başkanlıkları,

yetkilidir.

3) (İlave : 22.2.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik) Ancak bu idareler Katı Atık Depo Tesisine depolama ruhsatı vermeden önce gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte nüfusu on bine kadar olan yerlerde Mahalli Çevre Kurulu’na, nüfusu on binden yukarı olan yerlerde ise Bakanlığa müracaat ederek bu makamların uygun görüşünü almak zorundadır.

Bu maddenin 1 inci ve 2 nci bentlerinde belirtilen merciler tarafından, depo yeri tabanı, sızıntı suyu drenaj sisteminin ek tesislerinin projesine uygun görülmesi halinde işletme ruhsatı verilir. Ruhsatta depo tesisine kabul edilecek atık tipi belirtilir.

Depo Yeri İşletilmesi ve Kontrolü

Madde 32- (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Katı atık depolama tesisi işletmecisi kişi ve kuruluşlar, her depo tesisinde  tesise gelen atıkların kontrolünden ve depo tesisinin işletilmesinden sorumlu bir teknik görevli bulundurmak zorundadırlar.

Depo tesisi işleten kişi ve kuruluşlar tarafından, tesis için Bakanlıkça hazırlanacak Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletme Formatı doğrultusunda bir işletme planı hazırlanır. İşletme planı çerçevesinde, sızıntı suyu miktarı ve özellikleri tesisi işletenler tarafından belirli aralıklarla ölçülür ve sonuçlarından istenildiğinde Bakanlığa bilgi verilir.

Tesisi işleten kişi veya kuruluşlar, evsel katı atık niteliğinde olmayan pil, akü ve ilaç gibi tehlikeli ve tıbbi atıkları depo sahasına kabul etmezler. Bu atıklar 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre bertaraf edilir.

Depo sahası çevresine sızıntı suyu ve depo gazı izleme ve ölçme kuyuları açılır. Bu kuyularda işletme planı çerçevesinde belirli aralıklarla, olası sızıntı suyu ve depo gazı kaçaklarına karşı depo tesisi işleten kişi ve kuruluşlar tarafından ölçümler ve kontroller yapılır. Ölçüm işlemleri, depo sahası kapatıldıktan sonra 10 yıl müddetle devam eder.

Bakanlığın talep etmesi halinde depo tesisi işleten kişi ve kuruluşlar, istenen her türlü bilgiyi vermek zorundadırlar.

ALTINCI BÖLÜM

KATI ATIKLARIN KOMPOSTLAŞTIRILMASI

Kompostun Kullanımı

Madde 33- Organik katı atıkların oksijenli ortamda indirgenmesi suretiyle elde edilen kompostun toprağın yapısını iyileştirici bir vazife görmesi için;

1) Bahçe ve mutfak artıklarının, bu iş için kurulmuş tesislerde kompostlaştırılması,

2) Kompost üretimini kolaylaştırmak için, komposta elverişli organik atıkların ayrı toplanması,

gerekir.

(İlave ikinci fıkra: 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)İşlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılması, ham çamur ve işlenmiş arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları ile, kompostun toprakta kullanımı, 10/12/2001 tarih ve 24609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak  Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”’nin 8, 9 ve 10 uncu maddelerindeki hükümlere tabidir.

Kompost Tesislerinde Bulunması Gerekli Teknik Özellikler

Madde 34- Yıllık kapasite 200 tondan büyük olan kompost tesislerinde;

1) Kompost tesisi havalandırılarak çalıştırılıyorsa, emilen havanın filtreden geçirilmek suretiyle temizlendikten sonra atmosfere verilmesi,

2) Kompost sahasından toplanan sızıntı suyu kompostun ıslatılması için kullanılmıyorsa, sızıntı suyu arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesi ve bu konuda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin alıcı ortam standartlarına uyulması,

3) Tesise gelen katı atıklar için ön depolama ve dengeleme görevi yapan ön deponun (bunker) kapalı olması,

4) Kompost tesislerinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının koruma alanı içine inşa edilmemesi,

5) Yerleşim alanlarına en yakın mesafenin 1000 metre olması,

gerekir.

Madde 35- ( 25.04.2002  tarih ve 24736  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 36-( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 37- ( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

YEDİNCİ BÖLÜM

KATI ATIKLARIN YAKILMASI

Yakma Tesisi İle İlgili Teknik Hususlar

Madde 38- Katı atıkları hijyenik olarak zararsız hale getirmek, hacmini azaltmak ve kısmen  enerji elde etmek maksadı ile inşa edilen yakma tesislerinin;

1) Kapasitesi 0.75 ton/saat’den küçük olan evsel atık yakma tesislerinde baca gazı içindeki oksijen fazlalığı %17,  kapasitesi 0.75 ton/saat’den büyük olan tesislerde ise %11 olması,

2) Katı atık yakma tesislerinde katı atık miktarlarındaki günlük ve haftalık değişimleri dengelemek ve atıkların yanma hücresine verilmesini sağlamak amacı ile;

a) Bir ön silo inşa edilmesi,

b) Bu ön silolarda vakum uygulanarak, boşaltma sırasında ortaya çıkabilecek tozun çevreye yayılmasının önlenmesi,

c) Bu ön silodaki basıncın atmosfer basıncının altında tutulması,

d) Emilen havanın yakma hücresine gönderilerek yakılması,

e) Yakma hücresinin çalışmaması durumunda önsilodan emilen havanın bacadan atmosfere verilmesi,

3) Sıvı atıklar ve arıtma çamurunun da tesiste yakılması halinde, bu maddelerin kapalı kaplar içinde depolanması, üstü açık olan boşaltma yerlerinde bir hava emme tertibatı veya vakum bulundurulması,

4) Yakma hücresinin devreye alınabilmesi, hücredeki sıcaklığın belirli bir değerin altına düşmesi halinde ani olarak devreye girecek yakıtla çalışan yedek yakma sisteminin bulunması,

5) Yakma tesislerinin bacaları ile ilgili olarak Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki teknik hususların yerine getirilmesi,

6) Yakma tesislerinde;

a) Son yakma hücresinin bulunması,

b) Minimum hücre sıcaklığının 800o C  olması

c) Sistemde poliklorlü aromatik hidrokarbonu çok olan atıklar yakılıyorsa, yakma hücresinin sıcaklığının 1200o C olması,

d) Yakma hücresindeki sıcaklığın devamlı ölçülmesi, kaydedilmesi ve hücredeki sıcaklığın istenen sıcaklığın altına düşmesi halinde, yedek yakma sisteminin otomatik olarak devreye girerek son yakma hücresindeki sıcaklığı arttırması,

e) Atığın son yakma hücresine hücredeki sıcaklığın yedek yakma sistemi ile istenen minimum yakma sıcaklığına eriştikten sonra verilmesi,

7) Yanma sonucunda çıkan cüruf içinde yanmamış atık miktarının ağırlık olarak, külün %2’sini geçmemesi ve tesiste arıtma çamuru yakılması halinde bu değerin %3’e kadar çıkabilmesi,

8) Cüruf ve baca gazı partiküllerinin ayrı ayrı toplanması,

9) Yakma sonucu ortaya çıkan ısı ve cürufun değerlendirilebilmesi için gereken önlemlerin alınması,

10) Tesiste Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır emisyon değerlerini sağlayacak baca gazı temizleme sistemlerinin bulunması

gerekir.

(İlave İkinci Fıkra : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik)Belediyeler atık bertarafının yakma ile olacağı hallerde ayrı toplama ve/veya ayırma ile ilgili plan ve projelerini yakma tesisleri ile birlikte gerçekleştirmek zorundadır.

Baca Gazı Sınır Emisyon Değerleri

Madde 39- Evsel katı atık yakma tesislerinde, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmelinin 7 nci ekinde 2 nci grup tesisler başlığı altında yer alan esaslara uyulur.

Evsel Katı Atık Tesisinde Yakılması Yasak Olan Maddeler

Madde 40- Evsel katı atık, evsel arıtma çamuru ve evsel katı atık benzeri endüstriyel atıkları yakmak maksadı ile inşa edilen yakma tesislerinde, ağırlık olarak katı atık toplam miktarının %1’ini geçen organik bağlı klor veya 1 kg atıkta 50 mg’dan fazla halojenli organik madde ihtiva eden tehlikeli atıkların yakılması yasaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KATI ATIK İŞLEME TESİSLERİNE

İNŞAAT VE İŞLEME RUHSATI VERİLMESİ

İnşaat Ruhsatı Verilmesi

Madde 41- Katı atıklar için yakma, kompost ve benzeri işleme tesisi inşa etmek isteyen kişi veya kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen mercilerden inşaat ruhsatı almak zorundadır. Ancak bu merciler inşaat ruhsatı vermeden önce tesisle ilgili belgeleri Bakanlığa göndererek görüşünü almak zorundadır.

Belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar, tesisi çevreyi kirletmeyecek, toplumun huzurunu bozmayacak ve yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerde istenilen ürün ve emisyon sınırlarını sağlayacak şekilde çalıştırmak zorundadır. Belediyeler veya yetkilerini devralan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelikte ve eklerinde belirtilen ölçümlerini yapmak, sonuçlarını istendiğinde mahallin en büyük mülki amirine, belediye başkanlıklarına ve Bakanlığa bildirmek zorundadır.

İşletme Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi

Madde 42- İşletme ruhsatı, tesisin 3194 sayılı İmar Kanunu ile belirtilen şartlara uygun olarak inşa edildiğinin tesbiti halinde 31 inci maddede belirtilen merciler tarafından verilir.

Bakanlık veya bölge teşkilatları, mahallin en büyük mülki amirliği ve büyükşehir belediye başkanlıkları veya belediyeler, tesisi, ürünlerinin kalitesini, işletme şekli, hava ve gürültü emisyonu bakımından denetleyebilir, ölçüm yapabilir ve numune alabilirler.

İşletme Ruhsatının İptali

Madde 43- Bakanlık, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler ile mahallin en büyük mülki amirince yapılan kontrollerde, tesisin işletme ruhsatına uygun olarak çalıştırılamadığının ürün ve atık kalitesinin Yönetmelikte istenen özellikte olmadığının, hava, gürültü emisyonlarının veya tesise ait suların ilgili Yönetmeliklerde istenen şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde, hatanın giderilmesi için işletmeciyi, kontrolü yapan merci yazılı olarak ikaz eder. Hatanın düzeltilmesi için verilen süre, hatanın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında değişir. Şehirden toplanan katı atığın özelliğinden dolayı hatanın düzeltilemeyeceği anlaşılırsa, ruhsatı veren merci tarafından, Bakanlığın da görüşü alınarak, işletme ruhsatı iptal edilir. Yapılan kontrollerde, işletme ruhsatı süresi biten tesislere, mevcut işletme şartlarında çalıştırılmasının insan ve çevre sağlığı açısından mahzurlu görülmesi, sözkonusu işletme şartlarının düzeltilemeyeceğinin anlaşılması halinde, işletme ruhsatı yenilenmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ARITMA ÇAMURLARININ TARIMDA KULLANILMASI

Madde 44- ( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 45- ( 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

ONUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Denetim

Madde 46- Bakanlık bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak denetimlerde Kanuna göre yetkilidir.

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve 26 ncı maddedeki yaptırım uygulanır. Kanunun 24 üncü maddesindeki merciler tarafından 20, 21 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar verilir.

İşletmecinin Yükümlülüğü

Madde 47- Tesislerin işletmecileri,

1) Yetkili merciin görevlendirdiği kişilerin tesislere girmesine izin vermekle,

2) Görevli kişiler tarafından numune alınması ve yerinde ölçüm yapılması için izin vermekle,

3) Görevli kişilerin istedikleri bilgi ve belgeleri sağlamakla,

4) İzin alma işlemi veya denetleme işlemleri ile ilgili olarak yapılan deneyler ve ölçüm masraflarını karşılamakla,

yükümlüdürler.

Tebliğler

Madde 48- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili teknik ve idari tebliğler, Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılır.

Geri Kazanım Komisyonu

Madde 49- (İlave: 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana yönetmelik) Geri kazanım komisyonu 443 sayılı Çevre Bakanlığının kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 36 ncı maddesine dayanılarak oluşturulur.

Bu Komisyon, Bakanlıkça tayin edilecek bir başkan, Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir, Bakanlıktan üç, yönetmelik kapsamına giren ambalaj atıkları ile ilgili yükümlülük verilen sanayi kuruluşlarının  geri kazanım amacı ile kurdukları tüzel kişiliklerce belirlenecek dört, ambalaj atıklarını toplama ve geri kazanım sektörünü temsilen bir önceki yıl en yüksek toplama ve geri kazanma oranına ulaşan firmalardan birer, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek ilgili bilim dalından bir öğretim üyesi, geri kazanım konusunda faaliyeti ve Bakanlığa başvurusu olan gönüllü kuruluşlar arasından Bakanlıkça seçilecek bir, Çevre Mühendisleri Odası’ndan görevlendirilecek bir temsilci olmak üzere toplam 14 kişiden oluşur. Komisyonun toplanma yeter sayısı komisyon üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar oy çokluğu esasına göre alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu çift sayılır. Komisyon sekreteryası Bakanlıkça yürütülür.

Komisyon çalışma usul ve esaslarını ve gündemini kendisi belirler. Komisyon üyeliği bir yıl sürelidir. Ancak kurumları tarafından seçilmeleri halinde aynı üyeler göreve devam edebilirler.

Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili kurum/kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunmak üzere genişletilmiş toplantılar yapabilir.

Geri Kazanım Komisyonunun Görevleri

Madde 50- ( İlave : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ) Komisyonun görevleri şunlardır;

a) Bu Yönetmeliğin kapsadığı ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılmasıyla ilgili hükümlerinin işlerliğini sağlamak üzere esaslar belirlemek,

b) (Değişik : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Ambalaj atıklarının yıllar itibari ile toplama ve geri kazanım oranlarını tespit ederek Bakana sunmak,

c) Çevre Kanununu ve bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda ülke şartlarını gözeterek, çevresel yararı sağlamak  amacıyla kullanılabilecek ayrı toplama, değerlendirme yöntem ve sistemlerine ilişkin metotları belirlemek,

d) Geri kazanım ilkeleri ve yöntemleri konusunda dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizdeki uygulamaların getirdiği sonuçları gözönüne alarak ülke koşullarına uygun esasları kapsayan sonuç raporunu hazırlayarak Bakan’a sunmak.

Ek Madde 1- ( İlave : 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) EK-II’ de belirtilen kota oranlarını yıllık %10’a kadar arttırmaya ve eksiltmeye Çevre Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Mevcut Katı Atık İşleme ve Depolama Tesisleri

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaasına ve işletilmesine başlanılan katı atık işleme ve depolama tesislerini işleten belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kişi ve kurumlar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tesislerin yeri, kapasitesi ve teknik özellikleri ile ilgili bilgi ve dokümanlarla birlikte Madde 31, 32, 41 ve 42’de verilen prosedüre uygun olarak inşaat ve işletme ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmak zorundadır.

Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolgusuna başlanılan depolar, Yönetmeliğin 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen şartları taşımıyorlarsa, en geç bir yıl içinde söz konusu sahada depolama işlemine son vermeye yetkilidirler. Ancak bu durumda da 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerde belirtilen hususlar yerine getirilir. Sözü edilen bu geçici sürede   22 inci maddede belirtilen katı atıkların, söz konusu depo alanına depolanması yasaktır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolgusuna başlanılan 24 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan depo işletmecileri, 22, 25, 27 ve 29 uncu maddelerde belirtilen şartları yerine getirmek ve Bakanlığın uygun görüşünü almak kaydıyla 3 yıl süre ile faaliyetlerine devam ederler.

Mevcut Katı Atık Yakma Ve Kompostlaştırma Tesisleri

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut kompostlaştırma tesislerinin işletmecileri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

1) (Değişik: 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) 1yıl içinde 34 üncü maddede belirtilen şartları yerine getirmekle,

2) (Değişik: 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) 6 ay içinde 37 nci maddede verilen ölçümleri ve kontrolleri yapmakla,

yükümlüdürler.

Mevcut evsel katı atık yakma tesisleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmelikte verilen hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Mevcut yakma ve kompostlaştırma tesisleri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1,5 yıl içinde 42 nci maddede verilen prosedürle işletme ruhsatı almakla yükümlüdürler.

Arıtma Çamurlarının Analizi

Geçici Madde 3- Arıtma çamurlarını tarımda kullanan gerçek özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar, 44 üncü maddede verilen analizleri 6 ay içinde yapmak veya yaptırmak zorundadırlar.

Depo tesisi ve işleme tesisi işletmecileri Geçici 1 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki bilgileri ve Geçici 2 nci maddede verilen tesis ve kontrol veya analizlere ait sonuçları ve dokümanları mahallin en büyük mülki amirliğine, belediye başkanlıklarına ve Bakanlığa 6 ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Çevre kirliliği yönünden tehlike arzeden durumlarda belediyeler Geçici 1 inci Maddede verilen geçiş sürelerini Bakanlığın uygun görüşünün alarak kısaltmaya yetkilidir.

Geçici Madde 4- Kota ve depozito uygulamasına tabi işletme, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk başvuruda 1996 yılı sonuna kadar, her yıl için ayrı ayrı olmak üzere ve       (EK-II)’de verilen değerlerden az olmamak kaydıyla, geri dönüşüm planına, Bakanlığa vermek zorundadır.

Geçici Madde 5- (Değişik : 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ) Kota veya Depozito uygulamasına giren işletmeler 31.12.1991 tarihine kadar 10 uncu maddede öngörülen izin için gereken belgelerle başvuruda bulunmak zorundadırlar.

Geçici Madde 6- Kota ve depozito uygulaması için Yönetmelikte 1991 yılı için verilen değerleri gönüllü olarak uygulamak isteyen kurum ve kuruluşların başvurusu halinde uygulamayı kolaylaştırıcı proje ve programları için Çevre Kirliliğini Önleme Fonu İta Amirinin uygun görmesiyle bu kurum ve kuruluşlar 2872 sayılı Çevre Kanununun 17 nci maddesi hükmü çerçevesinde kredi ile desteklenebilirler.

Geçici Madde 7- (İlave : 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Zorunlu depozito uygulamasına dahil olan, ancak bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler, Bakanlığa taahhütname vermek şartı ile, önceki yıllara ilişkin toplamadıkları miktarları %10 fazlasıyla toplayarak bir kereye mahsus olmak üzere kota uygulamasına dahil olabilirler.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen işletmeler 5.11.1994 tarihinden itibaren 1 aylık sürede yazılı olarak Bakanlığa müracaat etmek zorundadırlar.

Geçici Madde 8-(Değişik : 15.9.1998 tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen atıkları sınıflandırarak ayrı toplama yükümlülüğünün yerine getirilmesi için, 1.1.1995 tarihinden itibaren, Büyükşehir Belediyeleri ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ve bu faaliyetler sonucu nüfusu, yerleşik nüfusun iki katına ulaşan belediyeler 3 yıl, nüfusu 1 milyondan fazla olan belediyeler 4 yıl, diğer belediyeler ise 5 yıl içinde atıkları ayrı toplamaya yönelik sistemlerini kurmak zorundadırlar.

Ek Geçici Madde 1- (İlave : 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Mevcut depo ve işleme tesislerine, Yönetmelikteki hususlara uygunluğunun sağlanması için Geçici 1 ve 2 nci maddelerde süre verilmiş olması, bunlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bunun ek ve değişikliklerinde öngörülen idari ve cezai yaptırımların uygulanmasına engel değildir.

Ek Geçici Madde 2- (İlave : 3.4.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Yönetmeliğin 9,10,11,12,13,14,15 ve 16 ncı maddelerinin uygulanması 1.1.1992 tarihine kadar ertelenmiştir.

Geçici Madde 9- (İlave : 15.9.1998  tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Kota uygulaması ile ilgili yükümlülüklerin 1997 ve önceki yıllarda yerine getirilmemesinden dolayı, 1998 yılında depozito uygulamasına geçirilmesi gereken işletmeler yeniden kota uygulamasına tabi olurlar.

Bu işletmeler, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde 1997 yılı üretimlerini Bakanlığa bildirirler. Bakanlık bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde toplamaları gereken ambalaj atığı miktarlarını işletmelere duyurur.

Bu işletmeler ile, 1998 yılında kota uygulamasına tabi işletmelerin 1998 yılı için belirlenen oranlara yıl sonuna kadar ulaşamamaları halinde; bu işletmelerin toplayamadıkları miktarlar, 1999 yılında toplamaları gereken miktarlara herhangi bir artırım yapılmaksızın eklenir.

1999 yılı sonunda, 1998 ve/veya 1999 yılı için öngörülen kotaların tamamlanamaması halinde işletmelere bu Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 10- (İlave : 25.04.2002  tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler adına, ambalaj atıklarını toplamak-ayırmak ve/veya geri dönüştürmek isteyen  tesislerden; bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletmeye açılmış olanlar; en geç 30/6/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b) bendi gereğince lisans almak üzere Bakanlığa başvurmakla yükümlüdürler. Bu tesis işletmecileri Ek-IV’deki bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar.

Bu tesislerde Bakanlıkça yapılacak incelemelerde eksikliklerin tespit edilmesi halinde; bu eksiklikler giderilinceye kadar tesisin ve eksikliğin özelliğine göre en az 6 ay en çok 1 yıl olmak üzere Bakanlıkça uygun görülecek bir süre için geçici çalışma izni verilebilir. Verilen süre gerektiğinde Bakanlıkça en fazla bir kez uzatılabilir. Bu süre içerisinde de eksikliklerini gidererek lisans alamayan tesislere,  Çevre Kanunu doğrultusunda işlem yapılır.

Geçici çalışma izni sonunda, tesisin ilgili yönetmeliklerde yer alan esas ve standartlara uygun olduğunun tespit edilmesi ve işletme planının değerlendirilerek uygunluğunun saptanması hallerinde tesise Bakanlıkça lisans verilir.

Geçici Madde 11- (İlave : 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik)Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler, 1/1/2003 tarihinden itibaren, bu Yönetmelikte verilen yükümlülükleri yerine getirirken Bakanlıktan geçici çalışma izni  veya lisans almış toplama-ayırma ve/veya geri dönüşüm tesislerini kullanmak zorundadırlar.

Hukuki Dayanak

Madde 51- (Değişik: 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu yönetmelik 9.Ağustos.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 1 ve 3 üncü maddelerinde öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda adı geçen Kanunun 8,9,10,11 ve 31 inci maddeleri ile 389 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (a), ( c), (d), (e) ve (g) bentleri ve 25 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 52- (Değişik: 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53- (Değişik: 2.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çevre Bakanı yürütür.

BÖLÜM 2:    MEVCUT DURUM TESPİTİ

MANİSA’NIN  TARİHÇESİ

Manisa ve yöresinin tarih öncesi ile ilgili pek bilgi yoktur. Salihli Sindel Köyü'nde bulunan Paleolitik Çağ'a (Yontma Taş Devri) ait fosil ayak izleri yörede insan topluluklarının yaşadığını kanıtlayan ve yaklaşık 26.000 yıl öncesine tarihlenen buluntulardır. Kırkağaç Yortan Köyü'nde bulunan mezarlar ise, farklı bir mezar kültürü olan Tunç Devri'ne aittir.

Hermessos ve Kaikos ya da bugünkü adıyla Gediz ve Bakırçay vadilerinde kurulmuş olan Tantalis (Manisa) ve Thyateira (Akhisar) bölgede bilinen ilk yerleşimlerdir. Manisa'nın, Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'ndeki Pelion Dağı civarından göç eden Magnetler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Bölge M.Ö. 1450-1200 yıllarında Hititlerin etkisinde kalmıştır. Kybele bereket tanrıçası kabartması yöredeki Hitit varlığın göstermektedir. M.Ö. 1200'lerde ise Lidyalılar gelmiş ve Kızılırmak'a kadar bütün Batı Anadolu'ya egemen olmuşlardır. Tarihte, devlet güvencesinde ilk parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti bugünkü Sardes (Sart) şehriydi. Paktalos (Sart) Çayı'ndan çıkarılan altın madeni ile ünlüydü. Lidya Krallığı gücü ve zenginliğiyle ünlü son Kral Krezüs'ün adıyla özdeşleşmiştir. Ancak M.Ö. 546 yılında Persler tarafından yıkılmıştır. İrili ufaklı çok sayıda tümülüsün yer aldığı Bintepeler Mevkii bu devri simgeleyen eserleri barındırmaktadır.

Bölge; M.Ö. 546 yılından M.Ö. 334 yılına kadar Pers egemenliğinde kalmıştır. Sardes bu dönemde de önemli bir ticaret merkezidir. M.Ö. 334'de Trakya üzerinden Anadolu'ya geçen Büyük İskender, Pers ordularını yenerek Suriye'ye doğru ilerlemiş ve Pers egemenliğine son vermiştir. Büyük İskender'in M.Ö. 323 yılında ölümünden sonra satraplıkların birbirleriyle mücadelesi M.Ö. 301 yılında İskender İmparatorluğu'nun sonunu getirmiştir.Bu döneme ait en önemli eser Sardes Örenyeri'ndeki Artemis Tapınağı'dırDaha sonra Bölge Bergama Krallığı'nın egemenliğine girmiştir. Bölgenin önemli kentlerinden Philadelphia'ya (Alaşehir) ismini dönemin krallarından II. Attalos Philadelphos vermiştir. Bergama Krallığı III. Attalos'un ölümünden sonra (M.Ö. 133), vasiyeti üzerine Roma İmparatorluğu'nun yönetimine devredilmiştir. M.S. 17 yılında meydana gelen büyük depremde bölgedeki Magnesia, Thyateira, Philadelphia ve Sardes gibi bütün yerleşimler büyük ölçüde yıkılmışsa da İmparator Tiberius'un katkılarıyla yeniden inşa edilmiştir.

Roma döneminde bölgede üretim ve ticaret canlanmış, Gediz ve Bakırçay vadilerinde mevcut tarımsal ürünlere yeni çeşitler eklenmiştir. M.S. 395 yılında Teodisius'un imparatorluğu iki oğlu arasında pay etmesiyle Manisa ve çevresi Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalmıştır. Hıristiyanlığın batıya doğru yayılmasında, Philadelphia, Sardes ve Thyateira kentlerinin önemli rolü olmuştur. Magnesia da bu dini ilk benimseyen kentlerden olmuş sonra da önemli bir piskoposluk merkezi haline gelmiştir.

İstanbul 1204 yılında Latinler tarafından işgal edilince imparatorluk merkezi İznik'e taşınmıştır. İmparator Iannes Ducas Vatatzes'in otuz yılı aşkın bir süre oturması sebebiyle Magnesia ekonomik, sosyal ve stratejik açıdan Batı Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve imparatorluk merkezi görevini üstlenmiştir. İmparator 1255 yılında Manisa'da ölmüş ve buraya gömülmüşse de mezarının yeri belli değildir. Sardes, Philadelphia, Thyateira ve Magnesia Kalesi kalıntıları Bizans döneminden kalan kalıntılardır. 1261 yılında İstanbul Latinlerden geri alınınca Manisa önemini yitirmiştir.

Manisa 1313 yılının 25-26 Ekim'ine tekabül eden Regaip Kandili gecesi Alpagı oğlu Saruhan Bey komutasındaki askerler tarafından fethedilmiş ve Saruhanoğulları Beyliği'nin merkezi haline getirilmiştir. 1346 yılında ölen Saruhan Bey'in türbesi şehrin merkezindedir. Yerine önce oğlu İlyas Bey, onun ölümüyle de İshak Çelebi bey olmuş ve beyliğin en ihtişamlı dönemlerini yaşatmıştır. Ulu Camii ve Medresesi, Mevlevihane ve Çukur Hamam gibi birçok eseri İshak Çelebi şehre kazandırmıştır. Tahminen 1390 yılına doğru vefat etmiş ve kendi yaptırdığı türbesine gömülmüştür.

Manisa 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, ancak Ankara Savaşı sonrası Timur bölgeyi yeniden eski sahiplerine iade etmiştir. 1412 yılında ise Çelebi Mehmed kesin olarak Manisa'yı Osmanlı egemenliği altına sokmuş ve Saruhan Sancağı adıyla idari bir birim haline getirmiştir. Manisa 1437-1595 yılları arasında Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu dönemde II. Murad, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet ve I. Mustafa gibi daha sonra Osmanlı tahtına da oturmuş padişahların da içerisinde olduğu 16 şehzade Manisa'da sancakbeyliği yapmışlardır. Bu dönem zarfında Manisa'da şehzadeler ve maiyyetlerindekiler cami, medrese, han, hamam, imaret, çeşme, hastane, köprü ve kütüphane gibi birçok vakıf eserleri yaptırmışlardır. Bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. II. Murad'ın yaptırmış olduğu başta Saray-ı Amire olmak üzere birçok eser ise zamana yenik düşmüştür.

16. yüzyıl sonlarına kadar genelde sakin olan Saruhan Sancağı'nda bu tarihten sonra bütün Anadolu'da olduğu gibi eşkıyalık hareketleri görülmeye başlar. Yaklaşık iki asır devam eden eşkıya, suhte (medrese öğrencisi) ve sipahilerin yağma ve talanlarından bölge büyük zarar görmüştür. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye hakim olan Karaosmanoğulları bu tür hareketleri büyük ölçüde sona erdirmiştir.

Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine dayanılarak 15 Mayıs 1919' da bölgede Yunan işgali başlar. İşgal sırasında Manisa Merkezde İstihlâs-ı Vatan, Cemiyet-i Müderrisîn, Demirci'de Müdafa'a-i Hukûk-u Osmânî, Gördes'de Hareket-i Milliye Teşkilatı, Kırkağaç'da İstihlâs-ı Vatan, Kula'da Redd-i İlhak, Soma'da Müdafa'a-i Hukuk ve Turgutlu'da Müdafa'a-i Hukûk-u Osmâni adlı Cemiyetler kurularak Yunan işgaline karşı mücadeleler verilmiştir. 30 Ağustos 1922'deki Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması üzerin Fahreddin Paşa komutasındaki kolordu İzmir'e doğru ilerleyerek Yunan direnişini kırmıştır. İzmir'e doğru kaçan Yunanlılar ve yerli Rumlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren yangında tarihin Manisa'ya kazandırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştur. Yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir 8 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmıştır. 1923'de Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirilmiştir

COĞRAFİ  YAPI

Ege Bölgesi'nde yer alan Manisa İli'nin yüzölçümü 13.810 km 2 'dir. Yükselti ise 43 m. ile 750 m. arasında değişmektedir. İl Merkezinden doğuya gidildikçe yükselti artmaktadır.

İdari bakımdan doğudan Uşak ve Kütahya, kuzeyden Balıkesir, güneyden Aydın, güneydoğudan Denizli, güneybatı ve batıdan İzmir İlleriyle çevrilidir. İlin güney ve kuzeyi dağlarla kaplıdır. 2070 m. yüksekliğe sahip olan ve Salihli ilçe sınırlarındaki Bozdağlar kütlesinde bulunan Kumpınar Tepe İl'in en yüksek dağıdır. Manisa'da yeryüzü şekillerinin bütün biçimlerine rastlanabilmektedir. Fakat, ağırlık toplam alanın % 54.3'ünü kapsayan dağlardadır. İkinci sırada % 27.8 ile platolar ve üçüncü sırada % 17.9 ile ovalar yer almaktadır. Arazinin ana çizgilerini, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve kuzey-güney ve güneydoğu-kuzeybatı doğrultularına çatallanan oluk şekilli çukurlar oluşturmaktadır. Bu çukur kısımların kenarında kalan yüksek kütleler dağ sıralarını oluştururken, doğudan batıya doğru eğik bir geniş alanı da ovalar teşkil etmektedir. Platolar Demirci Dağlarının geniş etekleri üzerinde yer alır.

Ovaların yeraldığı çöküntü alanları, genelde akarsuların ve sellerin getirdiği alivyonlarla dolduğu için oldukça verimli topraklar meydana gelmiştir. Dağlık ve sarp alanlar, ilin doğu, güney ve kuzeyinde bulunmaktadır. Batıya gidildikçe verimli ovaların arazi içindeki payı artarak büyümektedir.

İl topraklarının % 33.79'u tarım yapılan arazilerdir. Manisa, Akhisar, Alaşehir, Güneşli,Salihli, Sarıgöl, Bakırçay ve Turgutlu ovaları en önemli tarımsal alanlardır. Arazi dağılımı içinde Manisa'nın sahip olduğu tarım arazisi büyük bir potansiyele sahiptir. Çayır ve meralar % 4.61, Orman ve Fundalıklar % 36 oranında yer kapsamaktadır. % 25.60 oranındaki kullanılmayan arazi grubuna, yerleşim merkezleri, yollar, nehir ve göl yatakları ile ekonomik olarak tarım yapılamayan verimsiz durumdaki tarıma elverişsiz araziler ve su yüzeyleri girmektedir.

Doğal göl sayısı azdır ve bunlar pek önemli gölller değildir. Gölmarmara ilçesindeki Marmara Gölü 320 milyon m3 su depolayabilecek büyüklüktedir. Demirköprü Barajı 1.022 Milyon m 3 su depolama potansiyeli ile ilin en önemli su depolama alanıdır. İlin sınırları içinde en önemli nehirler Gediz ırmağı ve Bakırçayı'dır.

Ege bölgesi içinde geniş bir alanı kapsayan Manisa İlinde, Akdeniz iklimi ile beraber İç Anadolu'nun karasal iklim özellikleri egemendir. Ovalar ve ovaları çevreleyen vadilerde, karasal nitelikli Akdeniz İklimi görülürken, yüksek dağlık bölgeler ve platolar ile kuzey ve kuzey doğusunda ki dağlar ve platolarda İç Anadolu'nun karasal nitelikli iklimin etkileri görülür.

Batıdan doğuya doğru gidildiğinde toprak, iklim ve topografya gibi çevre koşulları yavaş yavaş değişmeye başlar. Bu değişime bağlı olarak, bitki örtüsü de değişir. Bitki örtüsü batıdan doğuya doğru ova bitkileri, makiler, ormanlar ve alpin bitkilerinden oluşur. Bu düzenli bir sıra biçiminde birbirini izlemez. Egemen bitki örtüsü ormanlar ve makilerdir. Doğal bitki örtüsünün büyük çoğunluğu, kuraklığa dayanıklı, sert yapraklı, sürekli yeşil kalan Akdeniz Bitki türleridir.

İl'de ortalama sıcaklık 16.8 o C'dir. En sıcak aylar, ortalama sıcaklığın 30 o C'nin üzerine çıktığı Haziran.Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması kışın (Ocak Ayı) 6 o C'nin altına düşmez. Yılda ortalama 25 gün donlu geçer. Yılda ortalama 107.5 gün sıcaklık 30 o C'nin üzerindedir. Ortalama olarak yılın 91 günü yağışlı geçmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı m 2 ye 750.3 kg'dır. En fazla yağış Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülür.

İDARİ YAPI VE NÜFUS

Merkez ilçe ile birlikte 16 ilçesi bulunan ilde; ilçelerle birlikte belediye örgütü kurulmuş 84 belediye yerleşim birimi, 779 köy ve 684 köyaltı yerleşim birimi mevcuttur. Saruhanlı ilçesi en fazla belediye yerleşim birimine, Demirci ilçesi en fazla köye, Selendi, Kula ve Alaşehir ilçeleri en fazla köyaltı yerleşim birimine sahip ilçelerdir.

Manisa İlindeki Yerleşim Yerlerinin İlçelere Dağılımı

| İlçeler | Belediye Sayısı | Köy Sayısı | Köy Bağlısı Yerleşim Birimi Sayısı | Toplam Nüfus | Şehir Nüfusu | Köy Nüfusu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İl Toplamı | 84 | 779 | 684 | 1.260.169 | 714.760 | 545.409 |
| Merkez | 13 | 85 | 15 | 278.555 | 214.345 | 64.210 |
| Ahmetli | 2 | 14 | 2 | 18.852 | 11.011 | 7.841 |
| Akhisar | 10 | 86 | 64 | 152.582 | 81.510 | 71.072 |
| Alaşehir | 7 | 66 | 99 | 93.760 | 39.590 | 54.170 |
| Demirci | 5 | 94 | 32 | 59.314 | 21.230 | 38.084 |
| Gölmarmara | 1 | 15 | 2 | 17.831 | 11.205 | 6.626 |
| Gördes | 4 | 51 | 77 | 38.110 | 10.809 | 27.301 |
| Kırkağaç | 5 | 28 | 22 | 48.303 | 25.093 | 23.210 |
| Köprübaşı | 1 | 27 | 19 | 10.851 | 5.049 | 5.802 |
| Kula | 3 | 49 | 100 | 52.986 | 24.217 | 28.769 |
| Salihli | 9 | 72 | 86 | 149.151 | 83.137 | 66.014 |
| Sarıgöl | 1 | 29 | 25 | 35.621 | 12.043 | 23.578 |
| Saruhanlı | 14 | 29 | 3 | 68.134 | 13.025 | 55.109 |
| Selendi | 1 | 44 | 118 | 26.061 | 8.095 | 17.966 |
| Soma | 5 | 53 | 11 | 89.038 | 60.674 | 28.364 |
| Turgutlu | 3 | 37 | 9 | 121.020 | 93.727 | 27.293 |

Manisa belediye yerleşim yeri sayısı yönünden Türkiye'de 5'inci köy sayısı yönünden 10'uncu, toplam nüfus büyüklüğü yönünden 12'inci, il merkezi nüfus büyüklüğü yönünden 26'ıncı, yüzölçümü yönünden 81 ilimiz arasında 16'ıncı sırada yeralmaktadır.

Manisa ilinin 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 1.260.169'dur. Bu nüfusun 714.760'ı şehirlerde, 545.409'u köylerde yaşamaktadır. Şehir nüfusu olarak verilen değerler merkez ilçe dahil 16 ilçe merkezinde yaşayan fiili nüfusu göstermektedir. Köyler nüfusu içinde 779 köy nüfusu ile birlikte 68 kasaba belediyesi nüfusları da gösterilmiştir. Manisa ili; ülkemizde ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından itibaren sayım yapılan 73 yıl (15 sayım) boyunca istikrarlı bir nüfus artış hızına sahip olmuştur. 1927 yılında 372.558 olan toplam il nüfusu 2000 yılında 3,4 katlık bir artışla 1.260.169'a ulaşmıştır.

Sayım Yıllarına Göre İl Toplam Nüfusu

| Sayım Yılı | Nüfus | Sayım Yılı | Nüfus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1927 | 372.558 | 1970 | 805.650 |
| 1935 | 426.237 | 1975 | 872.375 |
| 1940 | 455.812 | 1980 | 941.941 |
| 1945 | 472.789 | 1985 | 1.050.130 |
| 1950 | 520.091 | 1990 | 1.154.418 |
| 1955 | 562.155 | 1997 | 1.226.559 |
| 1960 | 657.104 | 2000 | 1.260.169 |
| 1965 | 748.545 |  |  |

İlde; 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 52 adet köyün nüfusunun 100 kişinin altına düştüğü görülmüştür. Bu durumla birlikte 779 köyümüzde nüfusun sürekli azalmakta olduğu, ülke genelinde yaşanan iç göç ve kentleşme eğiliminin Manisa ilinde'de yoğun ve kararlı biçimde yaşandığı belirtilebilir.

MANİSA’DA TURİZM

Manisa, tarihi, doğal ve folklorik değerler bakımından zengin bir ilimizdir. Yöredeki kalıntılardan, antik çağdan bu yana önemli yerleşimlere sahne olduğu, Sardes Kenti'nin Lidya Devleti'ne başkentlik yaptığı, Thyateira, Philadelphia ve Sardes'in Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli dini merkezler olduğu bilinmektedir. Magnesia ise Bizans döneminde önemli piskoposluk merkezlerinden biri olmuştur. Saruhan Beyliği'nin başkenti olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini koruyan ve uzun bir süre şehzadeler tarafından yönetilen Manisa'da, bu dönemlere ait birçok eser günümüze kadar ulaşmıştır.Yine Kula evleri klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir. İncil'in vahiy bölümünde adı geçen Ege Bölgesi'ndeki yedi kiliseden üç tanesi Sardes, Thyateira ve Philadelphia Kiliseleri Manisa sınırları içindedir. Bu kiliseler, Sardes Sinagogu, Manisa Merkezdeki Ulu Camii, Sultan Camii ve Muradiye Camii inanç turizmi kapsamında ziyaret edilen eserlerdir.

Ünlü Manisa lalelerinin doğal olarak yetiştiği Spil Dağı, rekreasyon özelliğinin yanı sıra klimatizm, trekking, dağcılık ve yamaç paraşütü için uygun bir alan oluşturmaktadır. Ayrıca Atalanı'nda ziyaretçilerin çadır ve karavanlarla kamp yapmaları mümkündür.

Etrafı sulak çayırlar ve sazlıklarla kaplı olan Gölmarmara ilçesindeki Marmara Gölü de kuş çeşitliliğine imkan veren doğal bir çevre oluşturmakta ve birçok kuş türünü barındırmaktadır.

Geleneksel Manisa Mesir Şenlikleri de yaşatılan geleneklerimizin en eskilerinden biri olması ve özellikle Saçım Töreninin ilginç bir görüntü oluşturması bakımından yoğun ilgi görmektedir. 2003 yılında Manisa'yı 76.720 yerli ve 2.498 yabancı olmak üzere 79.218 turist ziyaret etmiştir.

ÇEVRE

MANISA IL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜGÜ

4856 sayili Çevre ve Orman Bakanliginin Kurulus ve Teskilat Kanunu geregince Manisa Il Çevre ve Orman Müdürlügü kurulmus ve teskilatlanmasini tamamlamistir.

Il Müdürlügü; Agaçlandirma ve Erozyon Kontrol Sube Müdürlügü, Doga Koruma ve Milli Parklar Sube Müdürlügü, ORKÖY (Orman ve Köy Iliskileri) Sube Müdürlügü, Idari ve Mali Isler Sube Müdürlügü, Çevre Yönetimi Sube Müdürlügü ile ÇED ve Planlama Sube Müdürlügünden olusmaktadir.

AGAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL SUBE MÜDÜRLÜGÜ

Söz konusu birim agaçlandirma, erozyon kontrolü, fidan üretimi ve yetistirilmesi, replikaj islemleri, özel agaçlandirma ve koruma faaliyetlerini yürütmektedir.

DOGA KORUMA VE MILLI PARKLAR SUBE MÜDÜRLÜGÜ

Söz konusu birim; saha ve tesis faaliyetleri, av yaban hayati koruma faaliyetlerini, av hayvanlari koruma ve üretme sahalari ile ilgili faaliyetleri, mevcut Spil Dagi Milli Parki ve 4 Adet Orman Içi Dinlenme Yeri ile ilgili tesis ve koruma faaliyetlerini yürütmektedir.

Il Müdürlügüne bagli Manisa Merkezde Süreyya Orman Içi Dinlenme Yeri, Demirci Ilçe merkezinde Basalan ve Güldürdek Orman Içi Dinlenme Yeri ile Gördes Ilçe merkezinde Kocamurtluk Orman Içi Dinlenme Yeri olmak üzere 4 adet B sinifi dinlenme sahasi mevcuttur.

ORMAN VE KÖY ILISKILERI (ORKÖY) SUBE MÜDÜRLÜGÜ

Söz konusu birim; Ormanlarin korunmasi , gelistirilmesi , isletilmesi ve genisletilmesi hedeflerine ulasilmasini saglamak üzere , ormanlarin içinde ve bitisiginde yasayan köy halkinin kalkinmalarina katkida bulunmak suretiyle bunlarin ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amaciyla projeler hazirlayarak bunlari uygulama çalismalarini yürütmektedir. Bu amaçla hazirladigi ferdi ve kooperatif projelerine kredi destegi saglamaktadir.

ÇEVRE YÖNETIMI SUBE MÜDÜRLÜGÜ

Söz konusu birim; hava kirliliği, su kirliliği, katı atıkların kontrolü, gürültü kirliligi, tehlikeli atiklarin kontrolü, vatandaslarin bireysel sikayetleri konularinda mevzuati geregi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayda bir Mahalli Çevre Kurulunu toplayarak Il geneli hakkinda kararlar almaktadir. Gediz Havzasi Civar Illeri Koruma Birliginin sekreterya hizmetlerini yürütmektedir. Atiksu Analiz Laboratuari kurulmasi için girisimler devam etmektedir.

Atık su üreten tesisler tespit edilerek Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda atık sularını bertaraf etmeleri sağlanmakta ve ayni yönetmelik doğrultusunda belirtilen araliklarla düzenli kontrolleri yapilmaktadir.

Merkez Ilçe genelinde günlük hava kalitesinin tespiti amaciyla Il Saglik Müdürlügü Halk Sagligi Laboratuarinca 4 ayri hava kirliligi ölçüm noktasinda 24 saatlik ölçümler yapilmakta ve ölçüm sonuçlari düzenli olarak takip edilmektedir. Kis dönemlerinde hava kirliligi ile mücadele için kati ve sivi yakit satan yerlerde ve kaloriferli binalarda yapilacak denetimler Manisa Belediye Baskanligi baskanliginda, Sanayi ve Ticaret Il Müdürlügü, Il Saglik Müdürlügü ve Il Emniyet Müdürlügünden görevlendirilecek bir ekip marifetiyle yapilmaktadir.

Merkez ilçede her gün olmak üzere belirlenmis (10) adet gürültü ölçüm noktasinda gürültü ölçüm cihaziyla gürültü seviyeleri ölçülmekte olup, aylik ortalamalari Bakanligimiza her ay düzenli olarak gönderilmektedir

ÇED VE PLANLAMA SUBE MÜDÜRLÜGÜ

Bagli birim tarafindan ÇED Yönetmeligi kapsamina isletmelerin basvurulari incelenerek mevzuata uygun olan isletmelere belge tanzim edilmekte, yönetmelik kapsami disinda kalanlara kurum görüsü tanzim edilmektedir.

Birim tarafindan ÇED ve ÖN-ÇED kapsaminda olan isletmeler 6 aylik periyotlar halinde takip edilmektedir.

Çevre Kanunu, Kiyi Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, ÇED Yönetmeligi, Su Kirliligi Yönetmeligi, Su Ürünleri Yönetmeligi, GSM Yönetmeligi, Tas Ocaklari Nizamnamesi ile konuya iliskin gerek kurumumuz ve gerekse de diger kurumlarin mevzuati dogrultusunda degerlendirilmek üzere; Il Müdürlügümüz baskanliginda Il Tarim Müdürlügü personelinden mütesekkil bir Kum, Toprak ve Tas Ocaklari Denetim Komisyonu kurularak, bu komisyon marifetiyle 2 ayda bir Ilimiz dahilindeki tüm kum, toprak, çakil, tas, mermer ve maden ocaklari denetim çalismalari yürütülmektedir.

TARIM

GENEL BİLGİ

Manisa İli tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretimi ile ülkemizin onde gelen illerindendir.Türkiye toplam tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 6 sı ilimizden elde edilmektedir.

İlde 514.526 hektar tarım alanı mevcuttur.Bu alanın 345.666 hektarı sulanmayan 168.860 hektarı (%32) sulanabilir arazidir.Nüfus bakımından Türkiye'nin 12.ci büyük ili olan Manisa'mızda tarımla uğraşan nüfusun oranı %43'dür.96 tür bitki ve 15 tür kültür hayvanı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

İlin en verimli toprakları GEDİZ ovasında toplanır.Gediz ovasının Alaşehir Çayı vadisi boyunca kuzey –batı yönünde uzanan doğu bölümü Alaşehir Ovası adıyla anılır.Bu bölümün uzunluğu 40 km ,genişliği 10km dir. Ovanın ana Gediz vadisinde kalan bölümleri doğudan batıya doğru sırasıyla Salihli-Turgutlu –Manisa ve kuzey istikametinde Bakırçay Ovası olarak adlandırılır.

MANİSA İLİ TARIMSAL ARAZİ KULLANIMI (2003)

Tarla 172.320ha                                         Zeytin 9.600ha

Sebze 37.715 ha                                        Nadas 16.590ha

Meyve 75.880 ha

MANİSA’DA SANAYİ

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği 5.000.000 m2 alanı aşan Organize Sanayi Bölgesiyle, bölge ekonomisini yönlendiren önemli bir Ticaret ve Sanayi Merkezi konumundadır.

ULAŞIM

KARAYOLLARI

Manisa Karayolları yönünden kavşak noktası durumundadır. İl'den İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul gibi iki önemli karayolu geçmektedir. İl mülki sınırları içinde toplam 1.087 km. karayolu bulunmakta olup, bunun 580 km.si devlet, 512 km.si İl yoludur. İl karayollarının nitelik ve uzunluk durumu aşağıda gösterilmiştir.

| Karayolları (Km ) | Toplam | Asfalt | Stablize |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam | 1.092 | 1087 | 5 |
| Devlet Yolu | 580 | 580 | - |
| İl Yolu | 512 | 507 | 5 |

DEMİRYOLLARI

İl demiryolları yönünden de ana geçiş noktaları üzerindedir. İlde toplam 265 km. uzunluğunda demiryolu ağı bulunmaktadır. Günlük tren geçiş sefer sayısı 14'ü yolcu, 22'si yük olmak üzere 36'dır. 2003 yılında İl demiryolu yolcu trafiği 1.020.790 kişi olarak gerçekleşmiştir.

KÖYYOLLARI

Manisa İlindeki 779 köy ve 632 köy bağlısı, toplam uzunluğu 4.923 km. olan köy yollarından istifade etmektedir. Bu yol ağının nitelik ve uzunlukları aşağıda gösterilmiştir

ORMAN YOLLARI

Manisa İli 497.129 Ha. ormanlık alana sahip, orman yangınlarına iklim olarak hassas bir İl'dir. İl'de Merkez,Akhisar,Gördes ve Demirci İlçelerindeki Orman İşletme Müdürlüklerince ormancılık hizmet ve faaliyetleri yürütülmektedir. İlimizde ormanlık alandaki üretim, ağaçlandırma ve yangınla mücadele çalışmaları için yapılmış 2.980 km. orman yolu bulunmaktadır.

BÖLÜM 3 : PROJE İLİNE ÖZGÜ ÇALIŞMALAR

- NÜFUS HESABI

    - İLLER BANKASI YÖNTEMİ

Manisa merkeze ait 1975-2000 yılları arasındaki nüfus değerleri ve bunlara bağlı olarak hesaplanan ç değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| YILLAR | NÜFUSLAR |
| --- | --- |
| 1975 | 78114 |
| 1980 | 94167 |
| 1985 | 127012 |
| 1990 | 158928 |
| 1995 | 232015 |
| 1997 | 194775 |
| 2000 | 214345 |

| YILLAR | Ç= |
| --- | --- |
| 1975-1980 | 3,80875237 |
| 1980-1985 | 6,16691651 |
| 1985-1990 | 4,58541708 |
| 1990-1995 | 7,86067382 |
| 1995-1997 | -8,37614196 |
| 1997-2000 | 3,24286507 |
| Ortalama ç | 2,88 |

N2035 = Ny* kişi

1.2) GRAFİK YÖNTEMİ (LİNEER)

N2035 = 440000 kişi

1.3)GRAFİK YÖNTEM (ÜSTEL)

N2035 = 1120000 kişi

Seçilen yöntem: Manisa ilinin coğrafi konumu özellikle İzmir iline olan yakınlığı ve ekonomik olarak gelişmesi göz önüne alındığında il nüfusunun değişimine iller bankası yönteminin uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

| YILLAR | NÜFUSLAR |
| --- | --- |
| 2005 | 247057 |
| 2015 | 328222 |
| 2025 | 436050 |
| 2035 | 579303 |

2)İLİN KATI ATIKLARININ BELİRLENMESİ

Manisa’da oluşan katı atık miktarı ve % dağılımı şu şekildedir.

Tablo 1: Projeksiyon Yıllarında Oluşan Katı Atık Yüzdeleri

| BİLEŞENLER | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yiyecek-Sebze-Meyve | 20,6 | 21,2 | 23,0 |
| Kağıt-Karton | 10,3 | 11,2 | 12,6 |
| Deri | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Odun-Ahşap-Tahta | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
| Bahçe Atıkları | 4,0 | 3,0 | 3,3 |
| Plastik | 2,7 | 3,2 | 3,1 |
| Naylon | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Kemik | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| Lastik | 2,0 | 2,6 | 2,8 |
| Tekstil | 1,6 | 2,2 | 2,9 |
| Metal-Teneke | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| Taş-Toprak | 2,5 | 3,1 | 2,3 |
| Cam | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
| İnce Çöpler | 49,2 | 44,8 | 39,9 |
| Özgül Çöp Üretimi(kg /kişi yıl) | 365 | 365 | 365 |

Tablo 2: Projeksiyon Yıllarında Oluşan Katı Atık Miktarları

| BİLEŞENLER | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yiyecek-Sebze-Meyve | 24679,01 | 33741,55 | 48632,49 |
| Kağıt-Karton | 12339,51 | 17825,72 | 26642,14 |
| Deri | 838,61 | 1273,27 | 1903,01 |
| Odun-Ahşap-Tahta | 599,01 | 1273,27 | 1480,12 |
| Bahçe Atıkları | 4792,04 | 4774,75 | 6977,70 |
| Plastik | 3234,63 | 5093,06 | 6554,81 |
| Naylon | 1677,21 | 2546,53 | 3594,58 |
| Kemik | 1557,41 | 2228,22 | 3383,13 |
| Lastik | 2396,02 | 4138,11 | 5920,48 |
| Tekstil | 1916,82 | 3501,48 | 6131,92 |
| Metal-Teneke | 1916,82 | 3183,17 | 5286,14 |
| Taş-Toprak | 2995,03 | 4933,91 | 4863,25 |
| Cam | 1916,82 | 3342,32 | 5709,03 |
| İnce Çöpler | 58942,11 | 71302,90 | 84366,79 |
| Oluşan atık miktarı (ton/yıl) | 119801 | 159158 | 211446 |

2015 yılı için oluşacak katı atık miktarları (ton/yıl);

Nüfus                  = 328222 kişi

Özgül çöp üretimi  = 365 kg/kişi gün

Yiyecek atıkları  = 0,206*365*328222*10-3 = 24679,01 ton/yıl

Kağıt – karton      = 0,103*365*328222*10-3 = 12339,51 ton/yıl

Deri                    = 0,007* 365*328222*10-3 = 838,61 ton/yıl

Odun-ahşap-tahta = 0,005*365*328222*10-3 = 599,01 ton/yıl

Bahçe atıkları     = 0,04*365*328222*10-3 = 4792,04 ton/yıl

Plastik                = 0,027*365*328222*10-3 = 3234,63 ton/yıl

Naylon               = 0,014*365*328222*10-3 = 1677,21 ton/yıl

Kemik                = 0,013*365*328222*10-3 = 1557,41 ton/yıl

Lastik                 = 0,02*365*328222*10-3 = 2396,02 ton/yıl

Tekstil                = 0,016*365*328222*10-3 = 1916,82 ton/yıl

Metal – teneke    = 0,016*365*328222*10-3 = 1916,82 ton/yıl

Taş – toprak       = 0,025*365*328222*10-3 = 2995,03 ton/yıl

Cam                   = 0,016*365*328222*10-3 = 1916,82 ton/yıl

İnce çöpler         = 0,492*365*328222*10-3 = 58942,11 ton/yıl

Yukarıdaki tabloda gösterilen, diğer projeksiyon yıllarına ait değerler de bu yöntemle hesaplanmıştır.

3) İLDE OLUŞAN KATI ATIK BİLEŞENLERİNİN GRUPLANDIRILMASI

İlde oluşan çöpler organik I, organik II, organik III, inert madde ve ince çöpler olmak üzere gruplandırılıp, miktarları hesaplanmıştır.

Tablo 3: Projeksiyon Yıllarında Oluşan Katı Atıkların Madde Gruplarının

Yüzdeleri

| GRUPLAR | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Organik I (%) | 20,6 | 21,2 | 23,0 |
| Organik II (%) | 15,5 | 15,8 | 17,5 |
| Organik III (%) | 9,0 | 11,0 | 12,1 |
| İnert Madde (%) | 5,7 | 7,2 | 7,5 |
| İnce Çöp (%) | 49,2 | 44,8 | 39,9 |
| Toplam (%) | 100 | 100 | 100 |

Tablo 4: Projeksiyon Yıllarında Oluşan Katı Atıkların Madde

Gruplarının Miktarları

| GRUPLAR | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Organik I (ton/yıl) | 24679,01 | 33741,55 | 48632,49 |
| Organik II (ton/yıl) | 18569,16 | 25147,00 | 37002,98 |
| Organik III (ton/yıl) | 10782,09 | 17507,41 | 25584,92 |
| İnert Madde (ton/yıl) | 6828,66 | 11459,39 | 15858,42 |
| İnce Çöp (ton/yıl) | 58942,11 | 71302,9 | 84366,79 |

2015 yılı için madde gruplarının hesaplanması;

Organik I		= yiyecek atıkları

= 24679,01 ton/yıl

Organik II 		= kağıt-karton + deri + odun +bahçe atıkları

= 12339,51+838,61+599,01+4792,04

= 18569,16 ton/yıl

Organik III		= plastik + naylon + kemik + lastik + tekstil

= 3234,63+1677,21+1557,41+2396,02+1916,82

= 10782,09 ton/yıl

İnert Madde	= metal-teneke + cam + taş-toprak

= 1916,82+2995,03+1916,82

= 6828,66 ton/yıl

İnce Çöp		= ince çöp

= 58942,11 ton/yıl

Yukarıdaki tabloda gösterilen, diğer projeksiyon yıllarına ait değerler de bu yöntemle hesaplanmıştır.

3.1)  OLUŞAN ÇÖPÜN ORGANİK MADDE, İNORGANİK MADDE VE SU MİKTARLARININ BELİRLENMESİ

Tablo 5: Madde gruplarının inorganik madde, organik madde ve su içeriklerinin yüzdeleri

| GRUPLAR | Organik I | Organik II | Organik III | İnert Madde | İnce Çöp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İnorganik Madde (%) | 10 | 10 | 5 | 25 | 95 |
| Organik Madde (%) | 20 | 50 | 75 | 25 | 0 |
| Su Miktarı (%) | 70 | 40 | 20 | 50 | 5 |

| YIL | 2015 |
| --- | --- |
|  | İnorganik Madde (%) | Organik Madde (%) | Su Miktarı (%) |
| Organik I | 2,06 | 4,12 | 14,42 |
| Organik II | 1,55 | 7,75 | 6,20 |
| Organik III | 0,45 | 6,75 | 1,80 |
| İnert Madde | 5,41 | 0 | 0,28 |
| İnce Çöp | 12,30 | 12,30 | 24,60 |
| Toplam | 21,78 | 30,92 | 47,31 |

| YIL | 2025 |
| --- | --- |
|  | İnorganik Madde (%) | Organik Madde (%) | Su Miktarı (%) |
| Organik I | 2,12 | 4,24 | 14,84 |
| Organik II | 1,58 | 7,90 | 6,32 |
| Organik III | 0,55 | 8,25 | 2,20 |
| İnert Madde | 6,84 | 0 | 0,36 |
| İnce Çöp | 11,20 | 11,20 | 22,40 |
| Toplam | 22,29 | 31,59 | 46,12 |

| YIL | 2035 |
| --- | --- |
|  | İnorganik Madde (%) | Organik Madde (%) | Su Miktarı (%) |
| Organik I | 2,30 | 4,60 | 16,10 |
| Organik II | 1,75 | 8,75 | 7,00 |
| Organik III | 0,60 | 9,07 | 2,42 |
| İnert Madde | 7,12 | 0 | 0,37 |
| İnce Çöp | 9,97 | 9,97 | 19,95 |
| Toplam | 21,76 | 32,40 | 45,85 |

Projeksiyon yıllarında oluşan çöplerin inorganik madde, organik madde ve su miktarlarının ortalama değerlerinin hesaplanması;

Ortalama İnorganik Madde (%) 	= (21,78+22,29+21,76)/3 =  % 21,94

Ortalama Organik Madde (%)	= (30,92+31,59+32,40)/3 =  % 31,64

Ortalama Su Miktarı (%) 		= (47,31+46,12+45,85)/3 =  % 46,43

3.2) TANNER ÜÇGENİ İLE ÇÖPÜN YANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Manisa ilinde ham çöpün % 21,94’ü inorganik maddeden, % 31,64’ü organik maddeden ve geriye kalan % 46,43’ü de sudan oluşmaktadır.Su içeriğinin yüksek değerde olması çöpün yanma özelliğini azaltmaktadır.

Bulunan OM, İM ve su miktarı yüzdeleri Tanner Üçgenine yerleştirilip çöpün özelliği incelenir.

0   100

İNORGANİK        22                                   SU

60	 50

46

100	0

0	25	32	100

ORGANİK

Değerler Tanner Üçgenine yerleştirilince kesişim noktasının yanma bölgesinin bitimine yakın bir yerde olduğu görülmüştür.Bu durum çöplerin yakılmasının ekonomik ve uygun bir yöntem olmadığını gösterir.Kesişim noktası kompostlaştırma bölgesindedir.Çöplere kompostlaştırma işlemi uygulanacaktır.

3.3) ÇÖPLERİN MADDE GRUBU ANALİZİ

Manisa ilinde oluşan çöplere uygulayacağımız işlemlere karar verirken madde grubu analizi yapmamız gerekir.

Geri kazanılabilen, kompostlaştırılabilen, yanabilen madde miktarları ve yüzdeleri hesaplanarak yapılacak işlemler seçilir.

Tablo 6: Geri kazanılabilen, kompostlaştırılabilen ve yanabilen çöp miktarları

| YILLAR | OLUŞAN TOPLAM ÇÖP (Ton/Yıl) | GERİ KAZANILABİLİR MADDE | KOMPOSTLAŞTIRILABİLİR MADDE | YANABİLİR MADDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miktar(Ton/Yıl) | % | Miktar(Ton/Yıl) | % | Miktar(Ton/Yıl) | % |
| 2015 | 119801 | 23481,00 | 19,6 | 41810,56 | 34,9 | 48399,62 | 40,4 |
| 2025 | 159158 | 36128,92 | 22,7 | 56342,02 | 35,4 | 69508,10 | 43,7 |
| 2035 | 211446 | 53707,18 | 25,4 | 82252,34 | 38,9 | 98322,20 | 46,5 |

2015 yılı için hesaplanması;

Oluşan katı atık miktarı 	= 328222 kişi*365 kg/kişi yıl*10-3 ton/kg

= 119801 ton/yıl

Geri kazanılabilir MM	= Kağıt – karton + cam + metal – teneke + Plastik +     naylon + lastik

= 12339,51+1916,82+1916,82+3234,63+

1677,21+2396,02 = 23481,00 ton/yıl

= (23481,00/119801)*100 = % 19,6

Kompostlaştırılabilir MM  	= Bahçe atıkları + yiyecek atıkları + kağıt – karton

= 4792,04+24679,01+12339,51

= 41810,56 ton/yıl

= (41810,56/119801)*100 = % 34,9

Yanabilir Madde Mik.		= Kağıt – karton + yiyecek atıkları + deri +

odun+tekstil +bahçe atıkları + plastik

=12339,51+24679,01+838,61+599,01+

1916,82+4792,04+3234,63

= 48399,62 ton/yıl

=(48399,62/119801)*100 = % 40,4

KATI ATIKLARA UYGULANACAK İŞLEMLER

2015 yılına ait toplanacak olan ham çöpün % 19,6’sı geri kazanılabilir, % 34,9’u kompostlaştırılabilir, % 40,4’ü ise yanabilir özelliktedir.

Diğer projeksiyon yıllarına ait hesaplamalar da aynı şekilde yapılıp, yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.Yapılan hesaplar sonucu bulunan değerler tablodan

incelendiğinde toplanan atıklara kompost, geri kazanım ve deponi işlemleri yapılması uygun görülmüştür. Geri kazanım işlemi başka tesislerde yapılacaktır.Toplanan çöpler, çöp depolama sahasında ayrılıp, geri kazanılacak olanlar tesislere gönderilecektir.

Kompost ve deponi işlemi katı atık giderme merkezinde yapılacak olup, gerekli olan hesaplamalar ileride gösterilecektir.

4) BİRİKTİRME, TAŞIMA VE TOPLAMA SİSTEMİNİN PROJELENDİRİLMESİ

BİRLEŞİK TOPLAMA SİSTEMİNE GÖRE;

2015 yılı için;

Oluşan katı atık miktarı	= 1 kg/kişi gün*328222 kişi = 328222 kg/gün

= 328,222 ton / gün

BHA (çöp)				= 0,5 ton / m3

Toplama Sıklığı			= her gün

Doluluk Oranı			= % 80

Çöp Kamyonu Hacmi		= 15 m3 / sefer  (sıkıştırmalı)

Konteyner Hacmi		= 1000 L

Günlük Sefer Sayısı		= 2 sefer

Toplama ve Taşıma Kabı Hesabı

V konteyner 			= 1000 L * 0,8 = 0,8 m3 (max. konteyner hacmi)

V çöp		 		= 328,222 (ton / gün) / 0,5 (ton / m3 ) * 1 gün

= 656,444 m3

Gerekli kamyon sayısı	= 656,444 /(15 * 2) = 22 adet

Gerekli konteyner sayısı 	= 656,444 / 0,8 = 821 adet

2025 yılı için;

Oluşan katı atık miktarı	= 1 kg/kişi gün * 436050 kişi = 436050 kg/gün

= 436,050 ton / gün

BHA (çöp)				= 0,5 ton / m3

Toplama Sıklığı			= her gün

Doluluk Oranı			= % 80

Çöp Kamyonu Hacmi		= 15 m3 / sefer (sıkıştırmalı)

Konteyner Hacmi		= 1000 L

Günlük Sefer Sayısı		= 2 sefer

Toplama ve Taşıma Kabı Hesabı

V konteyner 			= 1000 L * 0,8 = 0,8 m3

V çöp   				= 436,050 (ton / gün) / 0,5 (ton / m3 ) * 1 gün

= 872,1 m3

Gerekli kamyon sayısı	= 872,1 /(15 * 2) = 29 adet

Alınacak kamyon sayısı 	= 29 – 22 = 7 adet

Gerekli konteyner sayısı 	= 872,1/ 0,8 = 1090 adet

Alınacak konteyner sayısı  = 1090 – 821 = 269 adet

2035 yılı için;

Oluşan katı atık miktarı	= 1 kg/kişi gün*579303 kişi = 579303 kg/gün

= 579,303 ton / gün

BHA (çöp)				= 0,5 ton / m3

Toplama Sıklığı			= her gün

Doluluk Oranı			= % 80

Çöp Kamyonu Hacmi		= 15 m3 / sefer (sıkıştırmalı)

Konteyner Hacmi		= 1000 L

Günlük Sefer Sayısı		= 2 sefer

Toplama ve Taşıma Kabı Hesabı

V konteyner 			= 1000 L * 0,8 = 0,8 m3

V çöp		 		= 579,303 (ton / gün) / 0,5 (ton / m3 ) * 1 gün

= 1159 m3

Gerekli kamyon sayısı	= 1159 /(15 * 2) = 39 adet

Alınacak kamyon sayısı 	= 39 – 29 = 10 adet

Gerekli konteyner sayısı	= 1159 / 0,8 = 1448 adet

Alınacak konteyner sayısı	= 1448 – 1090 = 358 adet

5) ÇÖPÜN KATI ATIK TOPLAMA MERKEZİNE GELDİKTEN SONRA GEÇİRECEĞİ İŞLEMLERİN AKIM ŞEMASI VE MADDE BİLANÇOSU

BİRLEŞİK TOPLAMA SİSTEMİNE GÖRE;

5.1) MADDE BİLANÇOSU

Tablo 7: Projeksiyon Yıllarında Oluşan Katı Atık Miktarları ( ton/yıl )

| YILLAR | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| BİLEŞENLER | ton/yıl | ton/yıl | ton/yıl |
| Yiyecek-Sebze-Meyve | 24679,01 | 33741,55 | 48632,49 |
| Kağıt-Karton | 12339,51 | 17825,72 | 26642,14 |
| Deri | 838,61 | 1273,27 | 1903,01 |
| Odun-Ahşap-Tahta | 599,01 | 1273,27 | 1480,12 |
| Bahçe Atıkları | 4792,04 | 4774,75 | 6977,70 |
| Plastik | 3234,63 | 5093,06 | 6554,81 |
| Naylon | 1677,21 | 2546,53 | 3594,58 |
| Kemik | 1557,41 | 2228,22 | 3383,13 |
| Lastik | 2396,02 | 4138,11 | 5920,48 |
| Tekstil | 1916,82 | 3501,48 | 6131,92 |
| Metal-Teneke | 1916,82 | 3183,17 | 5286,14 |
| Taş-Toprak | 2995,03 | 4933,91 | 4863,25 |
| Cam | 1916,82 | 3342,32 | 5709,03 |
| İnce Çöpler | 58942,11 | 71302,90 | 84366,79 |
| Oluşan Atık Miktarı (ton/yıl) | 119801 | 159158 | 211446 |

Tablo 8: Projeksiyon Yıllarında Oluşan Katı Atık Miktarları ( m3/yıl )

| YILLAR |  | 2015 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BİLEŞENLER | BHA (ton/m3) | m3/yıl | m3/yıl | m3/yıl |
| Yiyecek-Sebze-Meyve | 0,7 | 35255,73 | 48202,21 | 69474,98 |
| Kağıt-Karton | 0,7 | 17627,87 | 25465,32 | 38060,21 |
| Deri | 0,7 | 1198,01 | 1818,95 | 2718,59 |
| Odun-Ahşap-Tahta | 0,7 | 855,72 | 1818,95 | 2114,46 |
| Bahçe Atıkları | 0,7 | 6845,77 | 6821,07 | 9968,15 |
| Plastik | 0,7 | 4620,90 | 7275,81 | 9364,02 |
| Naylon | 0,7 | 2396,02 | 3637,90 | 5135,11 |
| Kemik | 0,7 | 2224,88 | 3183,17 | 4833,04 |
| Lastik | 0,7 | 3422,89 | 5911,59 | 8457,82 |
| Tekstil | 0,7 | 2738,31 | 5002,12 | 8759,89 |
| Metal-Teneke | 0,7 | 2738,31 | 4547,38 | 7551,63 |
| Taş-Toprak | 0,7 | 4278,61 | 7048,44 | 6947,50 |
| Cam | 0,7 | 2738,31 | 4774,75 | 8155,76 |
| İnce Çöpler | 0,7 | 84203,01 | 101861,28 | 120523,99 |
| Oluşan Atık Miktarı (Ton/Yıl) |  | 171144 | 227369 | 302065 |

5.2) AKIM ŞEMASI

2015 yılı için;                       Gelen çöp (%100)

% 16 geri kazanma	     % 50 deponi

( % 80 verimle )                  % 34 kompost

% 20,4 deponi    % 13,6 fermantasyon

% 12,8 geri       % 3,2 deponi

kazanılır                                                      % 6,8 CO2 + H2O     % 6,8 kompost

% 6,12 kompost ürünü            % 0,68 deponi

2025 yılı için;

Gelen çöp (%100)

% 20 geri kazanma	% 45 deponi

( % 80 verimle )                 % 35kompost

% 21 deponi         % 14 fermantasyon

% 16 geri            % 4 deponi

kazanılır                                              % 7 CO2 + H2O       % 7 kompost

% 6,3 kompost ürünü        % 0,7 deponi

2035 yılı için;

Gelen çöp (%100)

% 24 geri kazanma	% 40 deponi

( % 80 verimle )           % 36 kompost

% 21,6 deponi       % 14,4 fermantasyon

% 19,2 geri       % 4,8 deponi

kazanılır                                                         % 7,2 CO2 + H2O  % 7,2 kompost

% 6,48 kompost ürün   % 0,72 deponi

6) DEPONİ TASARIMI

6.1) DEPONİ HACMİ HESABI

Manisa merkez için gerekli olan çöp depolama sahasının hacmi hesaplanırken, ilk 10 yıl gelen çöpün % 50’sinin deponiye geldiği kabul edilmiştir.İkinci 10 yılda bu değer % 45,  son 11 yılda ise % 40 olarak alınmıştır.

Tablo 7: Deponi hesabı

| Yıllar | Nüfuslar | Özgül Çöp Üretimi | Katı Atık Miktarı (ton/yıl) | BHA (ton/m3) | Deponiye Giden Atık Hacmi (m3) | Kümülatif Hacim (m3) | Alan (m2) | Çöp Yüksekliği (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 247057 | 365 | 90175,9745 | 0,9 | 50098 | 50098 | 100000 | 0,50 |
| 2006 | 254176 | 365 | 92774,3177 | 0,9 | 51541 | 101639 | 100000 | 0,52 |
| 2007 | 261500 | 365 | 95447,5299 | 0,9 | 53026 | 154665 | 100000 | 0,53 |
| 2008 | 269035 | 365 | 98197,7684 | 0,9 | 54554 | 209220 | 100000 | 0,55 |
| 2009 | 276787 | 365 | 101027,2526 | 0,9 | 56126 | 265346 | 100000 | 0,56 |
| 2010 | 284762 | 365 | 103938,2660 | 0,9 | 57743 | 323090 | 100000 | 0,58 |
| 2011 | 292968 | 365 | 106933,1578 | 0,9 | 59407 | 382497 | 100000 | 0,59 |
| 2012 | 301409 | 365 | 110014,3447 | 0,9 | 61119 | 443616 | 100000 | 0,61 |
| 2013 | 310094 | 365 | 113184,3135 | 0,9 | 62880 | 506496 | 100000 | 0,63 |
| 2014 | 319029 | 365 | 116445,6221 | 0,9 | 64692 | 571188 | 100000 | 0,65 |
| 2015 | 328222 | 365 | 119800,9026 | 0,9 | 59900 | 631089 | 100000 | 0,60 |
| 2016 | 337679 | 365 | 123252,8626 | 0,9 | 61626 | 692715 | 100000 | 0,62 |
| 2017 | 347409 | 365 | 126804,2878 | 0,9 | 63402 | 756117 | 100000 | 0,63 |
| 2018 | 357419 | 365 | 130458,0443 | 0,9 | 65229 | 821346 | 100000 | 0,65 |
| 2019 | 367718 | 365 | 134217,0806 | 0,9 | 67109 | 888455 | 100000 | 0,67 |
| 2020 | 378314 | 365 | 138084,4304 | 0,9 | 69042 | 957497 | 100000 | 0,69 |
| 2021 | 389214 | 365 | 142063,2145 | 0,9 | 71032 | 1028528 | 100000 | 0,71 |
| 2022 | 400429 | 365 | 146156,6439 | 0,9 | 73078 | 1101607 | 100000 | 0,73 |
| 2023 | 411967 | 365 | 150368,0219 | 0,9 | 75184 | 1176791 | 100000 | 0,75 |
| 2024 | 423838 | 365 | 154700,7471 | 0,9 | 77350 | 1254141 | 100000 | 0,77 |
| 2025 | 436050 | 365 | 159158,3161 | 0,9 | 70737 | 1324878 | 100000 | 0,71 |
| 2026 | 448615 | 365 | 163744,3261 | 0,9 | 72775 | 1397653 | 100000 | 0,73 |
| 2027 | 461541 | 365 | 168462,4780 | 0,9 | 74872 | 1472526 | 100000 | 0,75 |
| 2028 | 474840 | 365 | 173316,5794 | 0,9 | 77030 | 1549555 | 100000 | 0,77 |
| 2029 | 488522 | 365 | 178310,5476 | 0,9 | 79249 | 1628804 | 100000 | 0,79 |
| 2030 | 502598 | 365 | 183448,4127 | 0,9 | 81533 | 1710337 | 100000 | 0,82 |
| 2031 | 517080 | 365 | 188734,3209 | 0,9 | 83882 | 1794219 | 100000 | 0,84 |
| 2032 | 531980 | 365 | 194172,5381 | 0,9 | 86299 | 1880518 | 100000 | 0,86 |
| 2033 | 547308 | 365 | 199767,4528 | 0,9 | 88786 | 1969303 | 100000 | 0,89 |
| 2034 | 563078 | 365 | 205523,5801 | 0,9 | 91344 | 2060647 | 100000 | 0,91 |
| 2035 | 579303 | 365 | 211445,5654 | 0,9 | 93976 | 2154623 | 100000 | 0,94 |
| Toplam çöp yüksekliği = Σ = 21,55 |

Her 2 m çöp yüksekliği için 40 cm toprak örtü malzemesi kullanılırsa;

Gerekli toprağın yüksekliği		= (21,55/2)*0,4 ≈ 4,4 m’dir.

Deponinin nihai yüksekliği		= 21,55 + 4,4 = 25,95 m olacaktır.

Toplam deponi hacmi			= 25,95 * 100000 = 2595000 m3 olur.

7) KOMPOST TESİSİ TASARIMI

Tablo 8: Kompost Tesisine Gelen Çöp Miktarları (ton/hafta)

| YILLAR | NÜFUSLAR | ÖZGÜL ÇÖP ÜRETİMİ (kg/kişi yıl) | ton / yıl | KOMPOSTA GELEN ÇÖP (TON/YIL) | ton/hafta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 247057 | 365 | 90175,9745 | 4169,74 | 80,19 |
| 2006 | 254176 | 365 | 92774,3177 | 4289,88 | 82,50 |
| 2007 | 261500 | 365 | 95447,5299 | 4413,49 | 84,87 |
| 2008 | 269035 | 365 | 98197,7684 | 4540,66 | 87,32 |
| 2009 | 276787 | 365 | 101027,2526 | 4671,50 | 89,84 |
| 2010 | 284762 | 365 | 103938,2660 | 4806,11 | 92,43 |
| 2011 | 292968 | 365 | 106933,1578 | 4944,59 | 95,09 |
| 2012 | 301409 | 365 | 110014,3447 | 5087,06 | 97,83 |
| 2013 | 310094 | 365 | 113184,3135 | 5233,64 | 100,65 |
| 2014 | 319029 | 365 | 116445,6221 | 5384,45 | 103,55 |
| 2015 | 328222 | 365 | 119800,9026 | 5870,24 | 112,89 |
| 2016 | 337679 | 365 | 123252,8626 | 6039,39 | 116,14 |
| 2017 | 347409 | 365 | 126804,2878 | 6213,41 | 119,49 |
| 2018 | 357419 | 365 | 130458,0443 | 6392,44 | 122,93 |
| 2019 | 367718 | 365 | 134217,0806 | 6576,64 | 126,47 |
| 2020 | 378314 | 365 | 138084,4304 | 6766,14 | 130,12 |
| 2021 | 389214 | 365 | 142063,2145 | 6961,10 | 133,87 |
| 2022 | 400429 | 365 | 146156,6439 | 7161,68 | 137,72 |
| 2023 | 411967 | 365 | 150368,0219 | 7368,03 | 141,69 |
| 2024 | 423838 | 365 | 154700,7471 | 7580,34 | 145,78 |
| 2025 | 436050 | 365 | 159158,3161 | 8250,77 | 158,67 |
| 2026 | 448615 | 365 | 163744,3261 | 8488,51 | 163,24 |
| 2027 | 461541 | 365 | 168462,4780 | 8733,09 | 167,94 |
| 2028 | 474840 | 365 | 173316,5794 | 8984,73 | 172,78 |
| 2029 | 488522 | 365 | 178310,5476 | 9243,62 | 177,76 |
| 2030 | 502598 | 365 | 183448,4127 | 9509,97 | 182,88 |
| 2031 | 517080 | 365 | 188734,3209 | 9783,99 | 188,15 |
| 2032 | 531980 | 365 | 194172,5381 | 10065,90 | 193,58 |
| 2033 | 547308 | 365 | 199767,4528 | 10355,94 | 199,15 |
| 2034 | 563078 | 365 | 205523,5801 | 10654,34 | 204,89 |
| 2035 | 579303 | 365 | 211445,5654 | 10961,34 | 210,79 |

Yukarıdaki tabloda kompost tesisine gelen çöp miktarları

hesaplanırken ilk 10 yıl, oluşan çöpün % 34’ünün tesise geldiği, bunun da % 13,6’sının yığınlara alındığı kabul edilerek işlemler yapılmıştır.Diğer 10 yılda bu değerler sırasıyla % 35 ve % 14 olarak değiştirilmiştir.Son 11 yılda ise % 36 ve % 14,4 alınmıştır.

Tablo 9: Projeksiyon Yıllarında Kompost Tesisine Gelen Çöp Miktarları (ton/hafta)

| YILLAR | Çöp miktarı (ton/yıl) | (ton/hafta) | BHA(ton/m3) | Yığın hacmi (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 4754,11 | 91,43 | 0,4 | 229 |
| 2025 | 6692,94 | 128,71 | 0,4 | 322 |
| 2035 | 9548,38 | 183,62 | 0,4 | 459 |

| Bir yığının taban uzunluğu (m) | Bir yığının üst kenar uzunluğu (m) | Bir yığının yüksekliği (m) | Bir yığının alanı | Bir yığının boyu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 1 | 1,5 | 5,625 | 41 |
| 6,5 | 1 | 1,5 | 5,625 | 57 |
| 6,5 | 1 | 1,5 | 5,625 | 82 |

| Bir yığının taban alanı | Gerekli kompost alanı (m2) | Toplam alan (m2) |
| --- | --- | --- |
| 267 | 1602 | 4806 |
| 371 | 2226 | 6668 |
| 533 | 3198 | 9594 |

2015 yılı için;

2015 yılında gelen çöp değeri,2005’ten 2015’e kadar kompost tesisine gelen çöplerin ortalaması alınarak bulunmuştur.

Haftalık çöp miktarı		= 4754,11 / 52 = 91,43 ton/hafta

Bir yığının hacmi			= 91,43 / 0,4

= 229 m3

Bir yığının alanı			= (6,5 + 1)*1,5 / 2

= 5,625 m2

Bir yığının uzunluğu		= 229 / 5,625

= 41 m

Bir yığının taban alanı		= 41*6,5

= 267 m2

Yığınları tesiste 6 hafta bekletiyoruz.Bu durumda;

Gerekli kompost alanı		= 267 * 6

= 1602 m2

Tesise gerekli toplam alan, kompost alanının 3 katı olarak kabul edilerek bulunmuştur.

Toplam alan			= 1602 * 3 = 4806  m2

10

61       41       12      	 3                          3

10                   6,5

78

8) ARITMA ÇAMURLARI

8.1) ÇAMUR KURUTMA YATAKLARININ BOYUTLANDIRILMASI

Günde 1,5 L/kişi gün miktarında çamur geldiği, yataklardaki çamur yüksekliğinin 1,5 m, çamurun kurutma yatağındaki bekleme süresinin 1 yıl olduğu kabul edilerek çamur kurutma yatakları boyutlandırılmıştır.

Tablo 8: Projeksiyon yıllarına ait çamur kurutma yatağı boyutlandırılması

| YILLAR | Özgül çamur üretimi (L/kişi gün) | Günlük çamur hacmi (m3/gün) | Yıllık çamur hacmi (m3/yıl) | Gerekli çamur yatak hacmi (m3) | Gerekli yatak Alanı (m2) | Bir yatağın alanı (m2) | Gerekli yatak sayısı | İlave yatak sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1,5 | 492,33 | 179700,45 | 179700,45 | 119800,30 | 10000 | 12 | -- |
| 2025 | 1,5 | 654,08 | 238739,20 | 238739,20 | 159159,47 | 10000 | 16 | 4 |
| 2035 | 1,5 | 868,95 | 317166,75 | 317166,75 | 211444,50 | 10000 | 21 | 5 |

2015 yılı için boyutlandırılması;

Günlük çamur hacmi		= Özgül çamur üretimi * Nüfus

= 1,5 ( L/ kişi gün ) * 328222 kişi

= 492,33 m3/ gün

Yıllık çamur hacmi		= Günlük çamur hacmi * 365

= 492,33 * 365

= 179700,45 m3/ yıl

Gerekli çamur yatak hacmi	= Yıllık çamur hacmi / Yataktaki bekleme süresi

= 179700,45 / 1 yıl

= 179700,45 m3

Gerekli yatak alanı		= Gerekli çamur yatak hacmi / Yataktaki çamur

Yüksekliği

= 179700,45 / 1,5   = 119800,30 m2

Çamur kurutma yatağının eni 	= 50 m

Çamur kurutma yatağının boyu	= 250 m

Bir yatağın alanı				= 250*50 = 10000 m2

Gerekli yatak sayısı			= Gerekli yatak alanı / Bir yatak alanı

= 119800,30 / 10000

= 12 adet

Diğer projeksiyon yıllarına ait hesaplamalar da aynı şekilde yapılıp tabloda gösterilmiştir.